附件：元器件采购需求如下表

| 序号 | 产品名称及规格 | 需求数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM3803FMGRH型SPARC V8辐照加固微处理器 | 4 | 32位RISC处理器，指令集与SPARC V8兼容，5级流水结构，片上带有32KB指令Cache 及16KB数据Cache、单双精度浮点处理单元，片上外设包括支持PROM、SRAM、SDRAM和I/O映射空间的存储器控制器，2个24位的定时器，1个看门狗，3个串行通信接口，32个通用I/O接口，PCI总线接口符合PCI2.3规范。 抗总剂量：不小于1× 103 Gy（Si）； 单粒子锁定（SEL）阈值：不小于75MeV·cm2/mg； 单粒子错误率：GEO轨道优于8×10-5次/天·器件。 三温测试合格 |
| 2 | B54ACS164245SARH型辐射加固多用途双向收发器 | 18 | B54ACS164245SARH 为性能提升的多用途双向收发器，为一种通用电路，具 有双向异步通信、信号缓冲、电平转换、冷备份电路保护（Cold Sparing）、温备 份电路保护（Warm Sparing）及上电保护功能。 5V 总线到 3.3V 总线；5V 总线到 5V 总线； 3.3V 总线到 5V 总线；3.3V 总线到 3.3V 总线；  冷备份： 电路关断状态时，IO 端等效为高阻抗；  温备份： 电路单端电源上电时，IO 端等效为高阻抗；  上电保护  采用0.5um CMOS 工艺  总剂量：100K rad(Si)  抗单粒子闩锁：LET ≥ 75MeVcm2/mg  高速低功耗  施密特触发输入端，更好的电平噪声抑制 封装：引脚陶瓷扁平封装（CFP48） 质量等级 CAST |
| 3 | B54AC08RHF型辐射加固四路2输入与门 | 2 | B54AC08RH 是一款辐射加固四路2 输入与门，具有驱动能力高、功耗低、 高可靠性等特点，与NSC、STM 公司DIP、FP 封装的54AC08 产品兼容 电源电压范围：+2.0 V～6.0 V 工作温度范围：-55℃ ～125℃ 输出驱动：24mA 抗总剂量：≥ 100k rad（Si） 抗单粒子锁定LET： ≥ 75MeV·cm2/mg 抗单粒子翻转LET： ≥ 75MeV·cm2/mg ESD 等级：2000V 封装形式： FP14（B54AC08RHF） 质量等级 CAST |
| 4 | B54AC138RHF型辐射加固3-8线译码器 | 2 | B54AC138RH 是一款辐射加固3-8 线译码器，具有驱动能力高、功耗低、高 可靠性等特点，与NSC、STM 公司DIP、FP 封装的54AC138 产品兼容 电源电压范围：+2.0 V～6.0 V 工作温度范围：-55℃ ～125℃ 输出驱动：24mA 抗总剂量：≥ 100krad（Si） 抗单粒子锁定LET： ≥ 75MeV·cm2/mg 抗单粒子翻转LET： ≥ 75MeV·cm2/mg ESD 等级：2000V 封装形式： FP16（B54AC138RHF） 质量等级 CAST |
| 5 | B54AC14RHF型辐射加固六路施密特触发输入反相器 | 9 | B54AC14RH 是一款辐射加固六路施密特触发输入反相器，具有驱动能力高、 功耗低、高可靠性等特点，与NSC、STM 公司DIP、FP 封装的54AC14 产品兼 容。 电源电压范围：+2.0 V～6.0 V 工作温度范围：-55℃ ～125℃ 输出驱动：24mA 抗总剂量：≥ 100k rad（Si） 抗单粒子锁定LET： ≥ 75MeV·cm2/mg 抗单粒子翻转LET： ≥ 75MeV·cm2/mg ESD 等级：2000V 封装形式： FP14（B54AC14RHF） 质量等级 CAST |
| 6 | B54AC32RHF型辐射加固四路2输入或门 | 1 | B54AC32RH 是一款辐射加固四路2 输入或门，具有驱动能力高、功耗低、 高可靠性等特点，与NSC、STM 公司DIP、FP 封装的54AC32 产品兼容 电源电压范围：+2.0 V～6.0 V 工作温度范围：-55℃ ～125℃ 输出驱动：24mA 抗总剂量：≥ 100k rad（Si） 抗单粒子锁定LET： ≥ 75MeV·cm2/mg 抗单粒子翻转LET： ≥ 75MeV·cm2/mg ESD 等级：2000V 封装形式： FP14（B54AC32RHF） 质量等级 CAST |
| 7 | B54AC245RHF型辐射加固八位三态输出双向缓冲器 | 4 | B54AC245RH 是一款辐射加固八位三态输出双向缓冲器，具有驱动能力高、 功耗低、高可靠性等特点，与NSC、STM 公司DIP、FP 封装的54AC245 产品 兼容。 电源电压范围：+2.0 V～6.0 V 工作温度范围：-55℃ ～125℃ 输出驱动：24mA 抗总剂量：≥ 100k rad（Si） 抗单粒子锁定LET： ≥ 75MeV·cm2/mg 抗单粒子翻转LET： ≥ 75MeV·cm2/mg ESD 等级：2000V 封装形式： FP20（B54AC245RHF） 质量等级 CAST |
| 8 | B65170S6RH型辐射加固1553B总线远程终端控制器 | 4 | 包含完整的主机与1553B总线接口逻辑、协议处理逻辑、存储器管理逻辑、中断处理逻辑、双通道收发器以及4K×16位的SRAM；内部完成了1553B总线远程终端（RT）功能。 抗闩锁能力≥200mA 抗静电能力≥2000V 抗总剂量≥100krad（Si） 抗单粒子锁定LET ≥ 75MeV(cm2/mg 抗单粒子翻转 LET ≥37 MeV(cm2/mg 三温测试合格 |
| 9 | B28F256LVRH型256kbit抗辐照PROM | 4 | 抗辐射加固可编程异步只读存储器，存储容量为32kX8 bit，兼容UT28F256LVQLE，需专用编程器进行编程 90ns据读取时间（-55°C ~ 125°C） 输入输出接口CMOS电平，三态双向数据总线 电源电压3.0V~3.6V 功耗：IOP@15.4MHz¦max=50mA ESD ：≥ 2000 V 环境指标： 抗电离总剂量：100k Rad（Si） 单粒子闩锁（SEL）LET阈值：不小于75MeV•cm2/mg 单粒子功能错误（SEFI）LET阈值：不小于37MeV·cm2/mg 三温测试合格 |
| 10 | B26LV31TERHF型辐射加固3.3V四路差分线驱动器 | 7 | B26LV31TERH是一款辐射加固3.3V四通道差分线驱动器，接收3.3V CMOS数字信号，输出一对满足RS-422接口电平及时序要求的差分信号，用于驱动差分传输介质。接口电平满足TIA/EIA-422B协议规范。器件PIN口兼容TI公司DS26LV31WQML。 兼容EIA RS-422的输出 兼容TI公司DS26LV31WQML 3.3V工作电压 兼容TTL输入 较低的静态电流 环境指标： 抗电离总剂量：100K Rad（Si） 单粒子闩锁阈值：75 MeV·cm2/mg 封装形式 FP16 抗静电能力(HBM)≥2000 V 质量等级 CAST |
| 11 | B26LV32TERHF型辐射加固3.3V四路差分线接动器 | 4 | B26LV32TERH是一款辐射加固3.3V四通道差分线接收器，接收RS-422差分电平信号，输出3.3V CMOS数字信号。接口电平满足TIA/EIA-422B协议规范。器件PIN口兼容TI公司DS26LV32AWQML。 兼容EIA RS-422的差分输入 兼容TI公司DS26LV32AWQML 3.3V工作电压 低的静态电流 环境指标： 抗电离总剂量：100K Rad（Si） 单粒子闩锁阈值：75 MeV·cm2/mg 封装形式 FP16 抗静电能力 (HBM)≥2000V 质量等级 CAST |
| 12 | B26C31CERHF型辐射加固5V四路差分线驱动器 | 2 | B26C31CERH是一款辐射加固5V四通道差分线驱动器，接收5V CMOS数字信号，输出一对满足RS-422接口电平及时序要求的差分信号，用于驱动差分传输介质。接口电平满足TIA/EIA-422B协议规范。器件PIN口兼容Intersil公司HS-26C31RH。 兼容EIA RS-422的输出 兼容Intersil公司HS-26C31RH-Q 5V工作电压 兼容CMOS输入 较低的静态电流 环境指标： 抗电离总剂量：100K Rad（Si） 单粒子闩锁阈值：75 MeV·cm2/mg 封装形式 FP16(B26C31CERHF) 抗静电能力 (HBM)≥2000V 质量等级 CAST |
| 13 | B26C32CERHF型辐射加固5V四路差分线接收器 | 2 | B26C32CERH是一款辐射加固5V四通道差分线接收器，接收RS-422差分电平信号，输出5V CMOS数字信号。接口电平满足TIA/EIA-422B协议规范。器件PIN口兼容Intersil公司HS-26C32RH。 兼容EIA RS-422的差分输入 兼容Intersil公司HS-26C32RH-Q 5V工作电压 低的静态电流 环境指标： 抗电离总剂量：100K Rad（Si） 单粒子闩锁阈值：75 MeV·cm2/mg 封装形式 FP16(B26C32CERHF) 抗静电能力 (HBM)≥2000V 质量等级 CAST |