附件3：

光调制解调性能测试分析设备技术需求：

1 设备用途

光调制解调性能测试分析设备主要用于航天激光通信载荷基础产品发射/接收信号处理、转发和编码功能及高速存储功能的测试，以确保激光通信载荷性能指标满足星间/星地链路系统要求。

2设备工作环境

洁净度：万级；温度：20℃～25℃；相对湿度：40%～60%；用电功率3kW；设置专门的接地端子，接地电阻小于0.5Ω。

3技术指标要求

航天激光通信载荷基础产品高速通信子系统的电子学部分由二次电源供电，板上控制器经通信接口与终端主控单元进行通信并受控；根据主控单元命令可以完成以下工作：

①终端数据处理子单元在终端接收模块工作时，可以将终端接收单元获得5Gbps～20Gbps速率数据进行恢复，然后存储在存储器中以备发射单元发送使用，同时对接收数据的误码进行统计，并将误码信息传递给主控单元；

②根据命令，自行生成5Gbps～20Gbps数据，并通过LVDS接口对外数据收发子单元发射调制激光器输出；

③将由数据收发自单元获得的5Gbps～20Gbps数据，通过LVDS接口对卫星输出。

上述工作中，涉及多个单元的通信信号转发，要求终端在光调制/解调过程中具有前向纠错、噪声剔出和微弱信号提取等功能。考虑到航天激光通信载荷基础产品接口的特殊性，上述功能的测试需要光调制解调性能测试分析设备对终端光调制解调性能进行测试。主要测试对象为：收发器主控板；信号调制/解调单元；前向纠错单元；信号存储单元；伪随机码信号发生单元；误码分析单元。技术指标要求如下：

•时序逻辑控制测量，485总线通信模拟

•光调制解调范围：5Gbps～20Gbps

•5Gbps～20Gbps信号源和接收模拟

•信号数据率测试范围：5Gbps～20Gbps，同时实现超宽带信号分析，误码分析测试