便携式压力测量系统技术参数：

★1、系统测压通道总数≥128通道。 每个测压模块通道总数为64通

道。

★2、电子压力扫描器的测压量程不大于±1 kPa（4英寸水柱）

3、系统测量分辨率±0.003% FS。

★4、系统测压精度优于±0.2% FS。

★5、系统中的每个测压通道的最高采样频率不小于850Hz。可选择高

速采集模式时，要求能够达到2500Hz。

6、每个模块实现单独温度控制

★7、仪器体积小，不大于：10cm X 3cm X 5cm(长、宽、高)

8、操作、使用灵活

9、系统具有可扩展性，通道总数可扩展到512-1024。

★10、每个测压模块可以分别单独连接计算机进行采集工作。