1.1、技术规格

2.1 标准和规范

供应商所投标扶梯产品必须满足《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》（GB16899-1997）等相关国家标准、规范和规程。

3.1自动扶梯技术要求

*3.1.1 必须采用附加制动器及变频技术同时应具有自动启停功能；

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台数 | 4台 |
| 2 | 倾斜角度 | 详见主要技术规格表（投标人自行现场测量） |
| 3 | 速度(m/s) | 0.5 |
| 4 | 梯级宽度 | 1000mm |
| 5 | 提升高度 | 详见技术参数表（投标人自行现场测量） |
| 6 | 水平梯级 | 2个 |
| 7 | 运输能力 | 4800人/小时 |
| 8 | 类型 | 室内型 |
| 9 | 控制系统 | 双32位微机电脑板、双控制柜 |
| 10 | 驱动主机 | 电机+减速箱（蜗轮式）+中间制动器 |
| 11 | 电机 | 4级/6级斜齿轮主机 |
| 12 | 电源 | 动力电源：AC 380V±10%，三相五线，频率为50Hz±5%； 照明电源：AC 220V±10%，单相三线，频率为50Hz±5%。 |
| 13 | 扶手带 | 黑色 |
| 14 | 扶手支架 | 发纹不锈钢SUS430 |
| 15 | 扶手护壁板 | 10mm无色钢化玻璃，高度为900mm |
| 16 | 内外盖板 | 1.5mm发纹不锈钢SUS430 |
| 17 | 围裙板 | 1.5mm发纹不锈钢SUS430 |
| 18 | 梯级 | 不锈钢/铝合金梯级 |
| 19 | 梳齿 | 黄色喷漆边框 |
| 20 | 前沿板 | 铝合金带黑色凹槽 |
| 21 | 上下开关操作板 | 上下方向钥匙带紧急停车按钮（红色）； |
| 22 | 梯级间隙照明 | 具备 |
| 23 | 附加制动器 | 6米以上具备 |
| 主要功能 |
| 1、正常上下逆转运行 | 2、检修运行 | 3、进线电源错、断相保护 |
| 4、驱动链断裂保护装置 | 5、梯级链断裂保护装置 | 6、梳齿保护装置 |
| 7、工作制动器监控 | 8、扶手带出入口保护装置 | 9、紧急停止按钮 |
| 10、梯级下陷保护装置 | 11、围裙保护装置 | 12、电机过载保护 |
| 13、安全电路接地保护 | 14、启动警铃装置 | 15、检修安全装置 |
| 16、自动加油装置 | 17、故障显示 | 18、去静电保护 |
| 19、非操作逆转保护 | 20、超速保护 | 21、梯级缺失保护 |
| 22、扶手带速度监控 | 23、梯级防护装置 | 24、机房盖板打开保护 |

*4.1  电梯年故障率不大于2次（停电、人为因素除外）；

上述电梯功能应为产品样本中的标配或选配功能。无论是标配还是选配功能，其价格应

含在设备综合单价中。

以上重要部件投标时提供进口报关单或型式试验报告加盖制造企业公章；

5、设备的安装、验收和售后服务

5.1 安装与调试

5.1.1  根据本招标文件的要求，中标人负责上述各电梯设备的安装、调试，安装调试所需费用包括现场用临时工程、脚手架、吊装等费用均由投标人负责。

*5.1.2供应商投标时必须提供由国家技术监督部门核发的安装人员资质（施工队长、质检员、安全员、技工等）作业人员资格证书。

5.1.3 设备合同签订前，由中标人的工程师到现场进行勘察，复核土建和供电相关尺寸与位置；

5.1.4 设备到货后，中标人负责在现场接货、清点和保管。

5.1.5 安装施工之前，由招标人现场代表、监理工程师和总承包单位现场向中标人交待各基准线、现场专业交叉关系、水电位置和安全施工要求，中标人按照要求进场施工及调试；

5.1.6安装施工与调试期间所发生的费用详见附件1“招标说明”中“三、关于报价”的内容；

6.1 验收

6.1.1 货物清点：上述设备到达现场后，由招标人现场代表、监理工程师和中标人共同对货物箱数、发站地、外标识与外包装的完整性等进行查点，如有运输破损，责成中标人及时封闭；如出现设备有损坏或配件丢失，责成中标人必须更换或补齐！由此造成工期延误，中标人承担违约责任。同时做好货物清点记录，三方签字盖章予以确认。

6.1.2 开箱清点：安装之前，由招标人现场代表、监理工程师和中标人共同对各箱货物开箱清点，将随机文件、随机工具、货物清单、产品合格证或配件列清单，三方签字盖章予以确认；如需当时可以移交给招标人的，在清单中注明并当场移交；如需安装后移交的，也需在清单中注明并安装结束后移交；如出现设备有误和配件有误或遗漏，责成中标人必须及时更换或补齐！由此造成工期延误，中标人承担违约责任。

6.1.3报验：安装结束之前，经招标人和监理工程师初验后，由中标人备齐相关资料并代表招标人向哈尔滨市技术监督部门申请报验并承担报检费用；

6.1.4 验收方式：

按照国家有关标准、规范和规程及本章“3、技术规格”的内容，以获得哈尔滨市技术监督部门检验合格并颁发运行牌照为标志；同时也是支付约定安装款项的最终依据；最后由招标人的现场代表与招标人的使用部门会同监理工程师和中标人共同交接上述电梯设备。

*7.1 电梯质量三包期与免费保养期

7.1.1质量保证期：曳引驱动系统（曳引驱动主机、曳引绳）；电气控制系统（控制柜内的控制装置和调速装置、门机）；安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、夹绳器）等自电梯安装监督检验合格甲方收到全部档案材料之日起3年或者自出厂发货之日起5年（以先到者为准）。

7.1.2免费维修保养期为二年，日期自黑龙江省或哈尔滨市技术监督部门检验合格甲方收到全部技术档案材料后管理单位签字之日算起。

7.1.3在电梯质量三包质保期及免费保养期内必须由原电梯制造单位及在哈分公司从事电梯维修保养等服务工作。

7.1.4电梯安装必须由原电梯制造单位或委托的依法取得相应资质的电梯企业完成，经电梯制造单位授权的需提交授权文件及原电梯制造单位质量保证书，电梯安装质量及安全由制造单位负责并提供保证函加盖制造单位公章。

8.1 备品备件

8.1.1 供应商在质保期内免费提供上述电梯设备所需的备件。

8.1.2 在上述电梯设备三包期内，中标人保证上述设备质量，其他零配件及易损件以优惠价供应。

9.1 培训

9.1供应商应向招标人的使用部门免费提供现场使用、事故应急处理培训，保证招标人的使用部门

的操作人员熟练掌握应急救援操作技能。

10.1 售后服务

10.1中标人在接到故障通知后，必须在1小时内抵达现场（困人故障不超过30分钟到达现场解救），并保证在最长2小时内排除故障。

11.1 供应商应提供的资料

11.1.1 供应商应提供特种设备验收规定的档案材料（其中包括：检验报告、检验使用标志、型式试验报告、产品合格证、主要部件及安全部件型式试验报告、各项安全装置检验合格报告、电气图纸、井道图纸、用户使用维护手册及使用说明书、主要部件更新大、中修周期等技术资料等）。

11.1.2 供应商投标时应提供主要部件的生产制造商名称及产地。

*11.1.3 供应商在投标时应提供同型号整机产品的型式试验报告（复印件）。

12.1 电源

12.1.1 动力电：AC，三相380V，50Hz；

12.1.2 照明电：AC，单相220V，50Hz；

1218.3 所有电器部件应符合以上电压要求。

请各位供应商注意:

供应商需按技术规格中的编号逐条对应答复，如果不逐条答复，既被视为不响应采购文件要求；如果冠以星号条款一条不满足，该投标被拒绝。

13、现场管理

13.1 招标人对该项目的投资、进度和质量进行全面监督管理，解决和协调现场出现的由招标人负责的问题；会同监理工程师对本项目的进度、质量和资料进行监督管理；

13.2 总承包单位在现场对本项目的的进度、安全、专业协调和内页资料整理等管理工作。

13.3 招标人只提供现场水源、电源位置和负责协调现场总承包单位工作关系，不再为此支付任何其他费用；

| 请供应商注意 |
| --- |
| (1) | 供应商需按技术规格中的编号逐条对应答复。 |
| (2) | 供应商对采购文件技术规格的响应，文字描述部分必须详尽，技术参数部分必须列出数值。 |
| (3) | 供应商须按设备配置提供详细分项报价及组成。 具体需求如下： |

哈尔滨工业大学扶梯采购单

| 电梯 类型 | 倾斜角 | 提升高度 | 梯级宽度 | 安装位置 | 数量 （台） | 机房 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶梯 | 自行测量 | 自行测量 | 1000mm | 学苑楼 | 4 |  | 旧扶梯拆除、新电梯采购与安装 |

注1、合同签订后付10%，到货验收合格后付款85%，留取5%质保金，二年后支付；

2、中标后，甲方在生产过程中可随时到中标单位抽查生产进度，确保投标产品的品质保证，如发现不实，有权终止合同。