一、设备用途
原子力显微镜(AFM) 能够在大气环境下，准确地观测材料样品表面微区(纳米及亚微米尺度)三维形貌；同时可以在高分辨成像的同时对样品表面一些物理特性进行研究，包括表面组分区别以及摩擦力的测量。
二、仪器的配置及主要技术指标
1. 工作环境
2.电压：220V ，2000W
3. 湿度:15% 到80%
4.标准配置
5.高速控制器系统 (含高速PC)
6.原子力显微镜主机
7.扫描器
★8.样品直径不小于40mm，高度不小于16mm。
★9.样品台Z向移动范围不小于18mm。
10.探针支架一组(大气环境实现形貌及物理特性测试要求)
11. 光学系统,彩色高分辨CCD系统。
12.减震系统（进口气浮防震台，防震频率0.5HZ）
13.附件
14.工具     1套
15.气泵     1个
16.耗材
17.接触模式探针50只
18.轻敲模式探针50只
19.配置功能列表
20.接触模式（Contact Mode）
21 轻敲模式（ Tapping Mode）
★22.抬起模式（Lift Mode）
23. 相位成像模式（Phase imaging）
24.主要性能指标
25.扫描器
★26.扫描器:XY方向扫描范围不小于90um, Z方向不小于7um 
27.扫描器噪音（分辨率）：RMS < 0.5 Å (垂直方向)，RMS < 1.2nm (XY方向)
28.扫描方式：采用探针扫描的扫描方式，有闭环系统，可以准确进行定位。 
29.系统配套部分
30.防震：提供防震装置（需要防止低频共振）。
★31.光学系统，可视区域不小于200微米到1200微米，自动聚焦及缩放，光学分辨率不小于2微米。
32.功能强大的测试及分析软件，终身免费升级，附控制电脑。
三、技术服务
33.提供仪器的安装、调试、现场培训，一年免费保修（自验收合格之日起计算〕。保修期外2年维修只收取零部件成本费。
34.若仪器发生问题，即时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师48小时内赶到现场维修。
★35.供应商在国内应设立专门的400/800热线电话提供在线技术支持，具有不少于10人的专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。
36.供应商在国内应具有维修中心，若仪器出现故障，应在中国内地具有维修能力，而无需寄回国外原厂进行维修。
★37.为保证专业的技术支持及售后服务，投标人必须提供所投产品的合法来源渠道证明文件，否则投标无效。

★为防止汇率变动风险，投标商投标货币应为人民币

★付款方式：合同签订后预付90%货款，货到验收合格后支付剩余10%货款。付款方式为重要商务条款，偏离视为无效投标。