# 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 （套） | 简要技术规格 | 交货（竣工）期 | 交货（竣工）地点 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能设计超级计算机 | 1 | 系统简述： 智能设计超级计算机是保证快速设计正常进行基础之一，一个高效的智能设计超级计算机可以节约研究的大量时间成本。航天智能快速设计及信息重构建设需要超级计算机深度学习建模，、速计算、信息存储和数据交互。在人工智能快速设计领域，需要进行大量的浮点运算。 | 合同生效后2年内，款项拨付后1月内交货 | 交货到用户指定现场 | 否 | 84.5万 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

付款方式：

- 合同签订生效后3个工作日内采购方向供货方方支付合同总金额50%的作为订金。

2. 采购方在收到供货方书面发货通知3个工作日内，采购方向供货方支付50%合同款，供货方确认款到账后5个工作日内将货送到需求方指定地点。

3. 到货以后，供货方负责装机培训等售后工作，并提供一年质量保证期

供货方收到全额货款后向需求方开具全额增值税发票。

（二）技术条件

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于相对湿度为90％左右的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V、气温摄氏+15℃～＋30℃能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体要求

采购货物名称：智能设计超级计算机

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。（如无特殊要求）

1.2 适于相对湿度为90％左右的环境条件下运输和贮存。

1.3适于在电源220V、气温摄氏+15℃～＋30℃能够连续正常工作。

- 设备用途：

2.1 利用智能设计超级计算机进行智能算法训练，包括神经网络、模糊自适应、支持向量机、深度学习等智能算法，实现航天系统的非智能化向智能化升级。

- 技术规格：

3.1 GPU数：8块Tesla V100

3.2 性能（混合精度）：1petaFLOPS

3.3 GPU显存：256 GB系统总容量

3.4 CPU：双路20核英特尔至强E5-2698 V4 2.2G Hz

3.5 NVIDIA CUDA：核心数量 40960

3.6 NVIDIA Tensor： 核心数量 （基于 V100） 5120

3.7 系统内存： 512 GB 2133 MHz DDR4 RDIMM

3.8 存储空间： 4 块 1.92 TB SSD RAID 0

3.9 网络： 双 10 GbE，4 IB EDR

3.10 系统重量： 61 千克

3.11 软件：Ubuntu Linux主机操作系统

- 产品配置要求

4.1 智能设计超级计算机    1台

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.3条。

7.  技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

7.2.1  需提供至少两人培训，至少两天培训时间

7.3 保修期三年

7.4 维修响应时间：电话响应8小时内；维修人员到现场48小时内

7.5 要求卖方软件定期免费升级服务

8. 订货数量：

智能设计超级计算机 一套

9. 目的地

黑龙江省哈尔滨市西大直街92号哈尔滨工业大学

10. 交货日期：

合同生效后2年内，款项拨付后1月内交货