### 项目名称：半实物仿真平台

### 招标数量：1套

| 序号 | 分项名称 | 分项细目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半实物仿真平台 | 整体系统平台 | 1套 |

### 技术参数

- 8槽机箱，PXIe总线形式；

- *CPU：Intel i7四核CPU 2.6GHz每核, 实时操作系统，4GB内存，8GB系统带宽；

- 电力电子HIL 应用功能；

3.1.*实时仿真FPGA芯片：Xilinx K7-160T；

3.2.*IO：同步模拟输出	16通道 1MS/s,16bits,+-10V；同步模拟输入	16通道500KS/s,16bits,+-10V；数字输入 72通道，10MHz，3.3V TTL；数字输出16通道，10MHz，3.3V TTL；

3.3.*支持任意电力电子拓扑搭建；

3.4.*不需要手动分割模型；

- 电机实时仿真功能；

4.1.*通用电机系统的实时仿真：支持Simulink通用电机；

4.2.*自定义电机实时仿真：支持基于Simulink/LabVIEW自定义的电机仿真可实现在CPU或者FPGA上；

4.3.*非线性电机实时仿真：支持JMAG 搭建的三相永磁同步电机实现在FPGA上；

4.4.*非线性电机仿真FPGA芯片：Xilinx K7-325T；

4.5.非线性电机实时仿真IO：同步模拟输出	18通道 1MS/s,16bits,+-10V；同步模拟输入	6通道1MS/s,16bits,+-10V；数字输入32通道，10MHz，3.3V TTL；数字输出	8通道，10MHz，3.3V TTL；

4.6.能做自闭环；

4.7.*FPGA仿真不需要编译过程；

4.8.*FPGA上的实时仿真拓扑大小：40个关键元件（L，C，开关，电源）；

4.9.*FPGA实时仿真步长：250ns-1.25us；

4.10可扩展，扩展性好，可升级solver，也可升级硬件板卡扩展；

- RCP应用功能

  - *FPGA芯片：Xilinx K7-160T；

  - IO：同步模拟输出	16通道，1MS/s，16bits,+-10V；同步模拟输入	16通道，500KS/s，16bits,+-10V；数字输入20通道，10MHz，3.3V TTL；数字输出	20通道，10MHz，3.3V TTL；PWM输出 40路PWM 输出；

  - 软件功能描述：支持Simulink或LabVIEW电力电子控制算法在实时控制器上的快速下载和实时运行，支持电力电子控制的PWM脉冲发生，编码器信号处理；提供示范例程。无需开发，基于配置使用；

  - FPGA开放程度：支持利用LabVIEW FPGA来开发FPGA的控制代码，可自定义发生更高速的PWM波速率；

  - CPU实时控制速率：最快可达25kHZ，具体根据控制速率的复杂情况定；

  - *FPGA 发PWM速率：可利用LabVIEW编程实现100KHZ 以上PWM.；

- 厂家提供系统软件安装U盘；

- 厂家提供系统使用说明书等文件；

备注：技术指标中标注“*”项的参数视为重要技术指标，不允许出现偏离。若标注“*”参数出现偏离，其投标将被拒绝

### 3、到货期限：设备交货期在成交后3个月之内。

### 4、送货安装地点：哈尔滨市一匡街2号哈尔滨工业大学科学园

5、质保与售后服务

- 在设备到货后，供应商将派专人进行上门进行安装与调试，确保系统可以正常使用，达到承诺的技术指标；

## 供应商须对用户进行软硬件系统使用培训等，需拟定具体培训计划方案，培训时间不少于3个工作日。培训人员为专业人员与资深专家；

## 卖方提供全套的与项目相符的文档资料。提供的文档包括：软硬件的技术手册及相关资料、系统技术资料、操作手册、安装手册、功能技术说明手册、培训资料等；

## 设备质保期为1年。质保期内，当设备出现问题时，自接到通知后，供应商应在24小时内及时响应，如果用户有需要，保证到现场后72小时内解决问题；

## 质保期外，卖方将向用户提供所购买产品的长期技术服务，包括现场、电话、传真、E-mail等方式；

### 6、不允许分包、联合体投标；投标报价应为到用户现场的含税报价，投标货币应为人民币。