三维激光扫描仪采购技术要求

- 设备名称：三维激光扫描仪

- 推荐品牌型号：Handyscan700

- 设备技术要求：

- 采用双CCD传感器和激光发射器集成技术，无需搭载其它机械臂或测量装置即可独立完成三维扫描和数据采集。

- 通过3个激光器发射7组交叉激光线，以保证非常高的扫描效率。同时可切换为单线激光以获取更深景深，满足深孔和隐藏空间的扫描。

- (整体结构为温度特性极佳的材料，以保证现场扫描的精度稳定性

- (扫描仪须具有控制模式按钮，可以实现视图操作模式与快门调整模式之间的切换。无需通过计算机键盘/鼠标操作即可完成对扫描软件相关模式进行调整。

- (扫描仪须具有视图操作模式按钮，通过该按钮可与采集软件进行交互，实现视图放大、缩小，无需通过计算机键盘/鼠标操作即可完成缩放调整。

- (扫描仪须具有视图操作模式按钮，通过该按钮可与采集软件进行交互，实现视角锁定，无需通过计算机键盘/鼠标操作即可完成特定视角的扫描情况实时监测。

- (扫描仪须具有视图操作模式按钮，通过该按钮可与采集软件进行交互，实现适合视图，无需通过计算机键盘/鼠标操作即可将视图调整到最佳显示状态。

- (扫描仪须具有快门调整模式按钮，通过该按钮可直接调整快门时间，以适应不同被扫描材质颜色。

- (扫描仪开关除具有激光线开启/关闭功能外，按钮集成启动/停止扫描进程功能能，无需通过计算机键盘/鼠标操作即可开始扫描进程/结束扫描进程，结束进程后无需任何操作即生成stl三角网格数据。

- (设备通讯连接标准为USB3.0。

- (配置无线控制面板，实现远程无线操作以满足对大型工件或现场远距离扫描操作。

- 技术参数

- 精度：0.03mm

- ISO精度:(0.02+0.06L)mm，其中L单位为米

- 扫描速率：不低于480,000次／秒

- 单幅扫描区域：不小于275x250mm

- 景深：不低于 250mm（自动）

- 分辨率：不低于0.05mm

- 基准距：不小于300mm

- (设备重量不超过850g

- (设备高度不超过300mm

- 操作温度: 0-40 °C

- 操作湿度范围: 10-90%（非冷凝）

- 软件功能

- Windows64位的操作系统，中英（多国语言）文操作界面。

- 三维扫描软件操作系统同时支持硬件控制和数据采集。

- 具有支持远程无线操作面板功能。

- (扫描时，软件须实时完成对数据的处理并即时显现出STL面体，不得通过扫描软件其它功能键单独处理，或者第三方软件处理完成。

- 多种标准数据文件格式输出，包括.STL,兼容多种CAD软件。

- 扫描分辨率无限制无需更换镜头，根据需求扫描前后可随时输入采点间距值。

- (智能三角网格输出，无需借助第三方软件，扫描软件可自行根据被测物表面曲率变化调节不同位置的三角网格疏密度，确保在扫描质量最优的状态下生成数据量最小的数据。

- (扫描软件具备激光快门自动调节功能，扫描设备传感器可根据被测物表面材质和颜色自动调节激光快门，识别最优参数，并可以存储不同材质及颜色的配置文件，方便随时调用而无须再次调节。

- (一次定位即可完成多部件装配和状态扫描，数据自动呈现在同一个坐标系下，不得借助人工或特征对齐进行数据拼接。

- 扫描软件具备多个独立扫描数据的无缝合并功能

- 扫描软件具备通过公共定位标点自动对齐两个独立且坐标系不同的扫描数据的功能

- 完成数据采集步骤之后即可自动创建并提供优化扫描文件，以保证设计过程中的效率。

- 多次扫描同一工件数据无分层现象出现。

- 扫描软件具备网格编辑模块：提供许多简单而强大的工具，可用来为逆向工程或3D 打印准备3D扫描网格。可用的工具包括填充孔、修复网格、简化/细化网格、平滑网格、特征去除、平滑/挤压边界、缩放网格、外壳/偏移网格、网格水密、分割/切割网格、合并网格。

- 扫描软件具备对齐模块：可根据设计要求选择基准/实体，将3D文件与坐标系统对齐。此外，还可对齐多个网格或者 CAD模型上的网格。可用的工具包括对齐到原点、最佳拟合等。

- 扫描软件具备几何实体和横截面模块：从网格提取有用信息，利用3D 扫描作为设计参考。可以按在 CAD 软件中完成设计所需要的所有基元实体，对网格进行细分。可用的工具包括横截面、曲线、折线、平面、圆、柱面

- (扫描软件具备NURBS曲面模块：生成用于特征化不规则曲面的 NURBS 曲面，供日后在 CAD 软件中使用。自动曲面功能具有强大的算法和直观的界面，可生成高品质的 NURBS 曲面以及结构清晰的曲面片网络。可用的工具包括自动表面、单个面片等。

- 移动工作站要求

i7-4910QM/Nvidia Quadro K1100M(2GB)/15.6 LED FHD UWVA/16GB 1600 DDR3L 2DM/750G 7200RPM/Win7 DG/8C Whr Long Life/FPR/720pHD/ac 2*2+BT 4.0/KeyBoard BL/DVDRW/3-3-3

预装操作系统：正版 Windows7 64位专业版 ，保修政策：全球联保，享受三包服务，质保时间：1年。

- 售后服务

- 培训：到货后一周内开始培训，随设备有操作规程手册。可对使用人员进行零基础培训，培训后经考核能够独立操作后培训结束。本次培训不加增任何费用。

- 质保期：在买方现场交货验收合格后12个月。在质保期内任何非人为损坏故障均为免费维修。（通常情况下人为损坏指：跌落、未按操作规程使用、使用电源电压超出限额等）

- 远程支持：培训结束后负责培训的应用工程师将联系方式留给被培训人员，当使用过程中有任何疑问可以通过电话、邮件、QQ远程操作等便捷途径快速解决。

- 响应时间：如遇远程沟通解决不了的情况，卖方承诺2小时积极响应，24小时内到达客户现场解决。

- 需提供的技术资料

- 设备操作说明书和安装维护保养手册。

- 设备出厂精度检测报告。

- 供货期

签订合同后两个月。

- 其它要求

- (投标设备须为原装进口设备，并提供同型号产品报关材料。

- 投标产品须有生产资质证书、ISO9001证书

- (投标人须提交制造商正式授权书。