数字式三维步进频率测试系统

1、※主机：主机为频率步进雷达，频率范围从100MHz到3.0GHz，主机可对天线阵进行操作，顺序扫描。实现真正的三维数据勘察；

1.1分辨率（时间）：0.34纳秒；

1.2 ※扫描模式：用户定义，包括线性扫描，多偏移和共中点等；

1.3 操作模式：须具备连续时间测量、距离测量两种模式可选；

1.4 扫描率：用户可选，高达每秒13000条A扫描；

1.5 时间范围：用户可选，高至250纳秒；

1.6电源：10.5-36VDC，＜100W，系统可用蓄电池供电，也可接汽车内电源；

1.7主机内含硬盘用于数据存储，采用外接笔记本电脑进行操作；

1.8内置GPS授时模块，用于雷达数据定位；

1.9兼容空气耦合和地面耦合两种天线阵；

2.空耦耦合天线阵

2.1 ※天线类型：空气耦合式变频天线；

2.2 ※适合三维测量条件下的多通道天线阵，统一的天线阵子尺寸，天线数目不小于21对

2.3 天线间隔不小于7.5cm，保证横向测量分辨率

2.4 ※天线频率范围：200MHz~3000MHz（最大可达3000MHz，最小可达200MHz ）