宽带主被动探测系统技术要求

# 一、招标设备组成名称及数量：

| 序号 | 名称 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽带主被动探测系统主机 | 1台 | 包含在合同价格中 |
| 2 | 控制软件 | 1套 | 包含在合同价格中 |
| 3 | 供电系统 | 2套 | 包含在合同价格中 |
| 4 | 电缆 | 2套 | 包含在合同价格中 |
| 5 | 使用说明书 | 1套 | 包含在合同价格中 |

# 二、设备技术指标和性能要求：（*为重要指标或性能要求，其他均为一般指标或性能要求）

| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 工作频率 | Ka波段，中心频率典型值35GHz，可界面修改 |
| *2 | 系统体制 | FMCW InSAR |
| *3 | 最高空间分辨率 | 0.2m |
| 4 | 作用距离 | 2km |
| 5 | 天线增益 | 25dB |
| *6 | 天线收发隔离度 | 70dB |
| *7 | 天线波束宽度 | 俯仰向30度，方位向0.03度 |
| 8 | 发射功率 | 大于3W |
| *9 | 信号带宽 | 典型值1GHz，可界面修改 |
| *10 | PRF | 典型值2KHz，可界面修改 |
| 11 | 存储能力 | 固态存储1.5TB，可扩展 |
| *12 | 存储数据类型 | 原始回波、预处理数据和精处理数据 |
| *13 | 预处理功能 | 具备滤波、抽取功能，且参数可设置，滤波器可设置 |
| *14 | 数据精处理 | 支持GPU运算 |
| *15 | 系统检测 | 支持内定标检测模式和点频检测模式 |
| *16 | 系统架构 | FPGA+GPU |
| *17 | 体积 | 小于300mm×200mm×250mm |
| 18 | 重量 | 小于 5kg |
| 19 | 功耗 | 小于150W |