细胞电转染系统招标参数

1．工作条件

  - 环境温度：10-35℃

  - 相对湿度：20-80%

  - 工作电压：220V  50Hz

- 技术指标

*2. 1 用途：用于基因转染实验，适用于各种贴壁细胞和悬浮细胞、包括难转染的血液系统细胞和干细胞等

2. 2 系统原理：综合应用电穿孔方法及细胞特异性的电极液，通过调整优化电转参数，可直接将多种转染物导入细胞中，可实现瞬转和稳转两种技术方式。

*2.3转染物：质粒DNA、RNA等；

2.4 实验操作：针对各种细胞有优化好的实验条件数据库，无需优化；

*2.5 能提供配套的转染试剂耗材；

2.6 耗材一次性无菌设计，细胞不与仪器接触，无需清洗仪器；

2.7 电极材料：使用高分子聚合物电极材料，非金属电极；

2.8 转染体系：可进行100ul体系、20ul体系2种规格转染；

2.9 仪器内置2个100ul电极杯孔位，16个板条孔位；

2.10 操作界面：触摸屏操作；

2.11 仪器升级：可通过USB接口与电脑连接进行软件的升级和数据的传送，软件可免费从网站下载更新；

2.12 有实验数据支持：外源基因可直接入核。转染速度快，最快转染GFP 2小时后即可观察到蛋白的表达情况；

2.13 仪器未来可添加模块以实现贴壁细胞直接转染（如神经元、血管内皮细胞等）；

2.14仪器未来可添加模块以实现高通量转染（96孔转染）；

2.15仪器未来可添加模块以实现大体积转染（1mL和20mL）；

2.16该仪器具有专用配套试剂、耗材；

*3. 仪器配置要求

3.1细胞电转染主机：一台（含转染系统核心模块和系统配套X模块）

3.2微生物电转化仪：一台（可用于细菌和酵母菌的电转化）

3.3配套凝胶成像：一台 （用于ECL、ECL Plus、Western、Northern、Southern等样品的发光成像和分析，用于电化学发光、生物芯片发光检测、植物活体成像、菌落活体成像等检测，CCD相机冷却温度：≤-65℃提供FLI厂家证明文件，标配F0.80镜头，无需改装校正光圈即可达到F0.8，上下双层样品台设计，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm，可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光）

3.4 配套试剂：试剂包95个（100µl 体系可做24反应，首批提供60个其他按用户需求提供），试剂包96个（20µl 体系可做32反应，首批提供60个其他按用户需求提供）

4技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试仪器，进行操作实验，直至运行正常，为操作人员提供免费的操作及维护培训。质保1年，在2年内提供免费的技术支持，要有专业的技术人员随时待命。供货方承诺将来以该仪器配套试剂市场价5.5折供货。

5保修期：

12个月

6安装地点：哈尔滨（用户指定位置）

7货期：合同签订后60天内

注：提供厂家或正规供货渠道授权，否则投标无效。