## 项目要求

一、项目名称（附带WBS编号）：空间环境地面模拟装置—光学显微镜（WBS编号：SESRI 1.1.2.8.3 光学显微镜）

二、招标数量:1套

三、技术参数及采购需求

- 项目概述

本项目为“空间环境地面模拟装置”拟采购设备之一。本项目拟采用光学显微镜针对月尘、高速粉尘进行显微观察和统计分析。

- 招标范围和内容

月尘、高速粉尘颗粒粒径在1~100μm范围，月尘通过充电系统带电后在淋撒和机械搅尘作用下粘附在航天器待测样品表面，粘附程度和粘附分布需要利用光学显微镜来进行观察和统计分析。高速粉尘颗粒需要利用光学显微镜来观察颗粒的粒径分布，同时对撞击后表面的损伤形貌进行显微观察，因此需要一套光学显微镜及其分析软件来完成相关测试内容。

表1 货架产品采购清单

| 序号 | 分项名称 | 分项明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜 | 变焦系统 | 1台/套 |
|  |  | 电动载物台 | 1台/套 |
|  |  | 镜架 | 1台/套 |
|  |  | 物镜 | 2台/套 |
|  |  | 图像采集系统 | 1台/套 |
|  |  | 控制电脑及显示器 | 1台/套 |
|  |  | 分析软件及授权 | 1台/套 |
|  |  | 其他安装、标定、测量使用时所需的配件 | 1台/套 |

表2 货架产品文件清单

| 序号 | 文件资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 产品出厂检测报告 |
| 2 | 装箱单 |
| 3 | 设备使用说明书、安装说明书、调试使用说明、设备维护手册 |
| 4 | 必备软件使用说明 |
| 5 | 技术验收规范 |
| 6 | 现场安装调试大纲 |
| 7 | 产品交付清单（含文件清单） |

文件需提交电子版和纸质版，纸质版两套

- 主要技术指标及技术方案设计要求

以下技术指标和设计方案要求标*为不可负偏离项

3.1 设备的技术参数、指标、设计要求、材料要求等

硬件技术参数要求：

1.通过自动聚焦装置,实现微观三维形貌图像的获取并具备测量功能。

2.满足二维、三维大景深样品拍照。

*3.放大倍数140—9000倍；变焦比：光学变倍不小于13.5倍，数码变倍不小于30倍。

*4.能够实现明场观察；偏光观察；DIC微分干涉观察

*5.Z轴要求电动调焦；Z轴电动调焦行程不小于95mm；

*6.垂直分辨率不小于0.01微米；

7.光源类型：LED光源；使用寿命≥20000小时。

9.载物台为电动载物台；通过操作手杆控制XY方向移动。

10.移动范围:X向不小于100mm,Y向不小于100mm。

11.可观察试样高度0—65mm；载物台承重：不小于3kg。

12.物镜专用物镜；全套物镜为长工作距离平场半复消色差物镜，放大倍数为10倍和40倍。可同时装入两颗物镜，物镜切换无需拆卸。

*13.40倍物镜满足数值孔径≥0.8，工作距离≥4.5mm；

14 1700万像素彩色制冷3CCD数码摄像头（非民用数码相机）；

*15.要求与显微镜为同一品牌；像素值大于等于4792 X 3594；制冷模式：Peltier制冷。

16.计算机控制，电脑实时显示，同步捕捉图象；

软件技术参数要求：

1.自动识别物镜倍率/变倍系数；自动提取三轴标定数据、自动加载标尺、自动标尺切换；

2.支持纹理图像/高度图像切换显示、处理、测量、分析；

3.支持3D数据测量功能；支持三维表面3DView；支持高度测量Step Measure；

4.图像处理与矫正：图像增强、反差调整、色彩分离、多通道色彩合成、图像矫正、划痕污迹处理；图像标注、图层合并、图像数据库；方便的标尺工具；

5.定倍与视场功能：屏幕定倍显示、定倍照片打印、定倍文件保存、定倍插入报告、定倍插入Word/Excel等；矩形区域、圆形区域、椭圆区域、任意形状区域等多种模式视场裁剪工具；

6.提供丰富的高级影像测量工具；提供数据统计功能；支持智能化选择性Excel报告数据输出功能；

7.定量分析功能支持最恶劣视场分析/多视场统计分析模式，保证统计数据的准确性；

*8.自动化的颗粒形态分析等。

9.支持个性化分析报告模板设计，自动生成图文并茂的定性分析报告和定量评级检验报告；

3.2设备的执行规范

设备采用的标准应符合国家、行业标准，具体标准依据项目而定

1）设备整机制造厂和主要的配套件、外购件生产厂应通过ISO9001等质量体系认证，且体系运转良好。

2）配套组件、电气产品必须符合各类安全标准，通过安全认证。

4 包装、运输、安全标准：

1）包装运输

运输方式不限，需运送至招标人指定地点。

2）现场安装调试

产品到货后必须及时进行产品验证检验，检查是否含有出厂检测报告、装箱单、使用说明书（含安装使用说明书、调试使用说明、设备维护手册）、必备软件光盘、现场安装调试大纲、产品交付清单（含文件清单）等文件，验证过程需留存开箱照片，并留存检验验证记录。由投标人工程师到用户现场进行仪器的安装，并对设备开箱、吊装、管线接口匹配的正确性负全部责任。投标人应自备安装调试所需的检测及其它专用工具。招标人应提供安装所需的其它辅助设备和功能，如安装调试现场及所需的电、气及辅料等；安装过程中，将进行下列工作：

a）清点：按合同及发货清单清点设备及备件。

b）安装及调试：将仪器通电，检查整机及所有的备件都运转正常，并对仪器进行调试，按照厂家提供的安装报告逐项检查仪器指标。

c）设备验收前，投标人对设备的完整性和技术指标合格性负全部责任。

3）设备最终验收

提供《技术验收规范》文件，对仪器的各项指标进行验收，确认仪器达到或超过合同规定的技术指标。满足技术指标后通过验收。验收时，投标人需提交全部档案的电子版

5 货架设备的现场培训

1）投标人在投标时应提供较详细的对招标人人员的培训计划；

2）投标人应在验收前完成对招标人运行人员的培训，并提供完整的《设备使用说明书》、《安装使用说明书》、《调试使用说明》、《设备维护手册》；

3）投标人驻派有经验、态度积极的工程师进行培训，培训过程有问题随时解答，确保招标人的有关操作人员能独立、熟练、正确操作使用、维护设备，有关的维修人员能独立排除设备的常见故障，中途不得更换工程师；

4）投标人对招标人人员培训内容包括但不限于设备原理、设备电路线路原理、机械结构及各功能模块介绍、以及设备基本故障诊断排查、易损部件更换、程序设置、工艺操作等；

5）现场培训需在招标人指定地点进行，培训期间投标人发生的费用自行解决。

5 货架设备的售后服务

1）	自哈尔滨工业大学验收签字认可之日起开始计算质量保证期。投标人需提供1年（即质量保证期）现场免费保修服务（包括部件、人力等）；质量保证期内需满足24小时内提供技术响应，48小时内到达现场，5个工作日内排除故障。如不能按期排除故障，则设备保修期顺延，如有特殊情况，双方协商；

2）	投标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其货物在经过正确安装、合理操作和维护保养的前提下，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，投标人应在上述响应时间内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失招标人保留索赔的权利；

3）	设备验收前，发生的任何部件失效，均由投标人免费提供全新替换；

4）质量保证期内，发生非消耗性部件失效，由投标人负责免费提供全新部件替换；

5）质量保证期内，任何软件更新，由投标人免费提供给哈尔滨工业大学；

6）投标人在质量保证期内至少保证一次回访，并形成必要的维修、更新、检查记录；

7）质量保证期期满后，投标人继续为招标人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由招标人承担；

8）投标人或设备制造商应在中国大陆境内设立有备件库和维修中心，保证有应用工程师和售后工程师为招标人提供持续的技术支持和售后服务。