- 矢量信号收发仪：

  - 通道数：2发2收，总体积不能超过4个PXIe插槽;

  - 频率范围：不小于9 kHz到6 GHz；

  - 带宽：不小于1 GHz（2.2 GHz到6 GHz中心频率）；

  - 最大功率：输出不低于+10 dBm（大于120 MHz中心频率），输入不低于+15 dBm；

  - 幅度精度：输出不低于±0.55 dB（典型值），输入不低于±0.5 dB（典型值）；

  - I/Q速率：不低于1.25 GS/s；

  - 本底噪声：输出不高于-163 dBm/Hz（大于120 MHz中心频率，-30 dBm输出电平），输入不高于-161 dBm/Hz（大于120 MHz中心频率，-50 dBm参考电平）；

  - 相位噪声：不高于-102 dBc/Hz（小于4 GHz中心频率，20 kHz频偏）；

  - 频率参考精度：不低于±200 ppb；

  - 精度：DAC不低于16 bits，ADC不低于14 bits；

  - 内置FPGA：不低于Xilinx Virtex-7 X690T或相同级别；

  - FPGA资源：LUTs不少于433200，Flip-flops不少于866400，DSP48不少于3600；

  - FPGA DMA通道数量：不少于56；

  - FPGA DRAM容量：不小于2 GB/bank；

  - 矢量信号收发仪支持图形化编程、内置FPGA支持图形化编程；

  - 支持本振输入输出、参考时钟输入输出、数字输入输出；

  - 支持PXIe总线;

  - 多个模块可共享本振，可扩展多通道，多设备同步精度<100ps；