毫米波成像系统技术规范

1、信号发射链路频率范围：170GHz~220GHz，工作带宽50GHz。

2、端口最大输出功率：-2dBm，发射天线增益：20dB，发射频率稳定度：±5ppm。

3、步进：小于20MHz，调频周期：0.1～1ms可调。

4、信号接收链路频率范围：170GHz~220GHz，工作带宽50GHz。

5、接收天线增益20dB，接收机动态范围：90dB。

6、扫描架子系统扫描范围：1500mm*1000mm。

7、工作维度：三维。扫描架步进分辨率0.05mm；扫描架直线度0.05mm

8、喇叭天线频率范围：170-220GHz，增益20dB。

9、数据采集子系统：2通道。

10、收发模块集成一体，工作模式：FMCW线性调频连续波。

11、成像能力：二维、三维、典型成像分辨率：3mm。测试模式:近场测试。

12、测量软件：控制射频收发子系统、数据采集处理子系统、扫描架子系统，完成实时数据的采集，并将采集的数据保存供数据分析软件使用.

13、具有宽带扫频、平面二维扫描、高速硬件触发同步等功能。

14、供货期：合同后4个月，保质期：3年。