所需求设备具备点喷、纺丝、雾化功能。

适应墨水粘度：不少于10~10000cPs。

工作电压：电压频率范围不小于0 ~±4kV@500Hz。

系统供墨：精密气压供墨@1kPa

高精密直线运动平台（XY轴）：XY轴有效行程200×200mm2，大理石底座，打印速度≤200mms，运动定位精度±5um。

喷头伺服运动（Z轴）：Z轴有效行程不小于50mm，最大Z轴速度不小于30mms。

打印基台：面积200×200mm2，带真空吸附；可常温加热至不低于60℃的上限温度。

打印图案格式：支持矢量图、位图

射流观测与打印定位：定位相机+观测相机。

软件功能：内置基本图元、基板纠偏，喷距测量等。