| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | ≥28.16平米 | 平米 | 1.像素间距≤2.5mm 2.模组尺寸320*160mm 3.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 4.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 5.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 6.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 7.单元重量≤0.24Kg，便于磁吸安装，前维护操作。 8.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 9.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 10.支持单点亮度和色度校正 11.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据 12.白平衡亮度≤600-800cd/㎡（6500K，校正后） 13. 单元板输入电压: ≤5V 14.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 15.对比度5000:1 16.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 17.刷新频率≥3000HZ 18.节能技术：平均使用功耗110W/㎡，低功耗 19.换帧频率：50&60HZ 20.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 21.模组亮度均匀性≥98% 22.峰值功耗≤330/㎡ 23.寿命典型值≥50000小时 24.工作温度范围-10℃-40℃存储温度范围-20℃-60℃ 25.在40℃ 80%RH恒定湿热环境下，工作正常。 26.按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优 27、模组分辨率：≥128点*64点 28、屏幕分辨率：≥3200点*1408点 29、屏幕净尺寸：≥8.00m*3.52m=28.16平米 （主要参数提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 提供显示屏CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 2 | 视频拼接处理器 | 1 | 台 | 1、采用全硬件 FPGA 架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰； 2、专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示； 3、2U 版本机箱标配双电源； 4、支持输入端口 EDID 编辑功能，使输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合； 5、支持 32 个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡； 6、支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源； 7、支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显； 8、支持视频的倍频倍线处理功能； 9、支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正； 10、支持单输出多画面分隔与布局（模拟视频可支持十六画面）； 11、所有输入、输出板卡在工作状态该下支持热插拔，风扇、电源灯主要模块均为插卡式设计，方便日常使用； 12、满足多路视频，任意位置和大小开窗显示； 13、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰； 14、输入信号：2路SDI，4路DVI，1路USB接口； 15、输出信号：8路RJ45接口； 16、与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 3 | 显示屏控制器 | 75 | 套 | 1、高灰阶高刷新：通用芯片，高灰阶、高刷新、高性能； 2、逐点亮度校正：校准每一颗灯的颜色，消除多批次LED间的亮色度差； 3、全面状态监控：监测每一个箱体的工作状态、温度、湿度、烟雾、开关电源电压、控制风扇开关和单灯开短路； 4、无限面积带载：独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧； 5、完美异型支持：任意走线、任意抽点、任意插点、并且轻松带载 6、低灰丰富细腻：一级起辉、16bit灰度，令显示屏的图像无比细腻； 7、 单卡自带最低8个、最高16个HUB75接口，输出 RGBR数据 16 -32组； 8、单卡输出串行数据 64 组； 9、单卡带载像素为 256×512； 10、支持检测运行电脑的环境检测，并可以一键安装所需驱动；提供软件功能截图； 11、支持配置文件回读； 12、支持程序复制； 13、支持温度监控. 14、支持网线通讯状态检测； 15、支持供电电压检测； 16、支持超宽带工作电压：DC3.3V~6V 17、具备集群播控系统服务器端管理功能 18、本卡供电电压监测、工作状态监测 19、逐箱体温度监测 20、具备云端LED显示屏信息发布系统功能 21、支持同步异步双模式卡，一卡同时具备同步系统和异 步系统的功能，并可以在两种模式之间无缝切换。 22、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 23、支持电源反接保护电路；可正常工作 24、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；单卡支持32组RGB信号输出 与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 4 | 多功能卡 | 1 | 张 | 1.4 路显示屏电源开关控制 2.2 路风扇空调电源开关控制（可通过温度监控自动控制开关） 3.1 路音箱或其他电源开关控制 4.根据外界亮度变化自动调节显示屏的亮度 5.支持声音传输 6.支持温度监控 7.支持温度监控 8.支持烟雾感应 9.发送端信号断掉后显示屏自动关电，当重新恢复上位机信号后显示屏自动开电 |
| 5 | 开关电源 | 100 | 台 | 1.额定输入电压范围及功率：200-240VAC；200W； 2.输入电流：最大3A； 3.过流保护：48-76A故障消除后自动保护； 4.最小负载：10% of full load; 5.短路保护：可长期短路,消除短路后自动恢复工作; 6.空载功耗: ≤5W； 7.工作温度﹣40°～+70℃； 8.容性负载：至少5000uF； 10.设备外观配带品牌钢印LOGO，不接受粘贴性标识； 与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 6 | 前维护结构 | 1 | 项 | 1、大屏边框、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，面板为前置维护铝托架安装，一定要按照结构图准确定位其安装要求。 2、采用标准的优质（国标）的艺型黑钛金板进行包边处理。 3、维修采用前面板吸出设计。 4、外包尺寸8.1m*3.6m。 |
| 7 | 播放软件 | 1 | 套 | 专业LED控制播放软件系统，与显示屏同品牌，提供证明文件。 |
| 8 | 控制主机 | 1 | 台 | 品牌机，CPU内核I5以上, 内存4G，硬盘 1T，显卡支持4K。显示器23寸 |
| 9 | 交流配电柜 | 1 | 套 | 1、系统采用三相五线制供电； 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； 3、功率20KW； 与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 10 | 信息管理发布平台 | 1 | 套 | 专业LED信息管理发布平台系统 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | ≥ 8.36 | 平米 | 1.像素间距≤2.0mm 2.模组尺寸256*128mm 3.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 4.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 5.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 6.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256*256像素点，带载尺寸更大。 7.单元重量≤0.24Kg，便于磁吸安装，前维护操作。 8.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 9.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 10.支持单点亮度和色度校正11.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据 12.白平衡亮度≤600-800cd/㎡（6500K，校正后） 13. 单元板输入电压: ≤5V 14.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 15.对比度5000:1 16.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140° 17.刷新频率≥3000HZ 18.节能技术：平均使用功耗110W/㎡，低功耗 19.换帧频率：50&60HZ 20.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 21.模组亮度均匀性≥98% 22.峰值功耗≤360/㎡ 23.寿命典型值≥50000小时 24.工作温度范围-10℃-40℃存储温度范围-20℃-60℃ 25.在40℃ 80%RH恒定湿热环境下，工作正常。 26.按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优 27、模组分辨率：≥128点*64点 28、屏幕分辨率：≥1920点*1088点 29、屏幕净尺寸：≥3.84m*2.176m=8.36平米 （主要参数提供CNAS认可实验室出具的检测报告） 提供显示屏CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 2 | 视频拼接处理器 | 1 | 台 | 1、采用全硬件 FPGA 架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰； 2、专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示； 3、2U 版本机箱标配双电源； 4、支持输入端口 EDID 编辑功能，使输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合； 5、支持 32 个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡； 6、支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源； 7、支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显； 8、支持视频的倍频倍线处理功能； 9、支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正； 10、支持单输出多画面分隔与布局（模拟视频可支持十六画面）； 11、所有输入、输出板卡在工作状态该下支持热插拔，风扇、电源灯主要模块均为插卡式设计，方便日常使用； 12、满足多路视频，任意位置和大小开窗显示； 13、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰； 14、输入信号：1路SDI，1路DVI，1路HDMI,1路VGA,1路CVBS接口； 15、输出信号：4路RJ45接口； 16、与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 3 | 显示屏 控制器 | 45 | 套 | 1、高灰阶高刷新：通用芯片，高灰阶、高刷新、高性能； 2、逐点亮度校正：校准每一颗灯的颜色，消除多批次LED间的亮色度差； 3、全面状态监控：监测每一个箱体的工作状态、温度、湿度、烟雾、开关电源电压、控制风扇开关和单灯开短路； 4、无限面积带载：独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧； 5、完美异型支持：任意走线、任意抽点、任意插点、并且轻松带载 6、低灰丰富细腻：一级起辉、16bit灰度，令显示屏的图像无比细腻； 7、 单卡自带最低8个、最高16个HUB75接口，输出 RGBR数据 16 -32组； 8、单卡输出串行数据 64 组； 9、单卡带载像素为 256×512； 10、支持检测运行电脑的环境检测，并可以一键安装所需驱动；提供软件功能截图； 11、支持配置文件回读； 12、支持程序复制； 13、支持温度监控. 14、支持网线通讯状态检测； 15、支持供电电压检测； 16、支持超宽带工作电压：DC3.3V~6V 17、具备集群播控系统服务器端管理功能 18、本卡供电电压监测、工作状态监测 19、逐箱体温度监测 20、具备云端LED显示屏信息发布系统功能 21、支持同步异步双模式卡，一卡同时具备同步系统和异 步系统的功能，并可以在两种模式之间无缝切换。 22、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 23、支持电源反接保护电路；可正常工作 24、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；单卡支持32组RGB信号输出 与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 4 | 多功能卡 | 1 | 张 | 1.4 路显示屏电源开关控制 2.2 路风扇空调电源开关控制（可通过温度监控自动控制开关） 3.1 路音箱或其他电源开关控制 4.根据外界亮度变化自动调节显示屏的亮度 5.支持声音传输 6.支持温度监控 7.支持温度监控 8.支持烟雾感应 9.发送端信号断掉后显示屏自动关电，当重新恢复上位机信号后显示屏自动开电 |
| 5 | 开关电源 | 45 | 台 | 1.额定输入电压范围及功率：200-240VAC；200W； 2.输入电流：最大3A； 3.过流保护：48-76A故障消除后自动保护； 4.最小负载：10% of full load; 5.短路保护：可长期短路,消除短路后自动恢复工作; 6.空载功耗: ≤5W； 7.工作温度﹣40°～+70℃； 8.容性负载：至少5000uF； 10.设备外观配带品牌钢印LOGO，不接受粘贴性标识； 与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 6 | 前维护结构 | 1 | 项 | 1、大屏边框、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，面板为前置维护铝托架安装，一定要按照结构图准确定位其安装要求。 2、采用标准的优质（国标）的艺型黑钛金板进行包边处理。 3、维修采用前面板吸出设计。 4、外包尺寸4.0m*2.25m。 |
| 7 | 播放软件 | 1 | 套 | 专业LED控制播放软件系统，与显示屏同品牌，提供证明文件。 |
| 8 | 控制主机 | 1 | 台 | 品牌机，CPU内核I5以上, 内存4G，硬盘 1T，显卡支持2K。显示器23寸 |
| 9 | 交流配电柜 | 1 | 套 | 1、系统采用三相五线制供电； 2、为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能； 3、功率10KW； 与显示屏同品牌，提供CCC证书（官网可查寻）复印件加盖公章 |
| 10 | 信息管理发布平台 | 1 | 套 | 专业LED信息管理发布平台系统 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED配套音响 | 8 | 台 | 额定功率：60W 定阻输入：8Ω 灵敏度：95±3dB 频率响应：50-20KHz 扬声器不小于：Φ25mm/Φ135mm |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED配套音响功放 | 4 | 台 | 3路话筒输入，2路AUX输入，1路AUX输出；100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出，5单元LED电平表；有默音功能，便于插入紧急广播；各通道独立音量控制,高、低音调控制输出短路保护告警；单机即为一完备的小公共广播系统。 额定功率：260W 线性输入： 77.5mv 麦克风灵敏度： 5mv 信噪比：Ratio Line -85dB Mic >72dB 输出：70V,100V or 4-16Ω 失真比： <0.1% (1kHZ) Mic <0.3% |