1.主机

？	*外置推扫成像，每个像元对应真实采集到的地物光谱，非插值平均计算得出

？	*全反射同心光学设计，原始凸面全息光栅

？	*光谱仪主机和数据采控系统集成到同一个密闭盒子里，无需单独数据采控系统

？	光谱测量范围：400–1000nm

？	光谱分辨率(FWHM)：≤7nm

？	*光谱通道数：≥250

？	空间通道数：≥600

？	A/D分辨率：≥12bit

？	*最大帧频：≥300Hz

？	通讯：千兆以太网

？	*整套设备重量：≤0.7Kg，包括数据采控系统

？	*最大功率：≤15W

？	存储容量：≥450G

？	*尺寸：≤8×8×12（cm）

？	镜头：飞行高度100米，视场角≥20度

*2.GPS/IMU：动态俯仰/滚转精度：≤0.05°，与光谱仪集成到一起

3.软件：包括数据采存软件和数据后处理软件，可以控制光谱仪采集、存储数据，并对获得的图像数据做正射校正、拼图等，具备辐射亮度计算和反射率转换功能。