一、拟采购货物名称：信标光收发模拟装置（1台）

二、信标光收发模拟装置采购需求：

（一）设备用途及工作环境

1.1设备用途

信标光收发模拟装置主要用于在室内动态对接实验过程中，航天激光通信载荷基础产品与测试模拟终端互相发射光信号，提供链路捕获和跟踪功能时使用的信标光信号，同时对探测到的信标光信号进行检测和分析，综合评价终端动态捕获和跟踪性能。

1.2设备工作环境

- 洁净度：万级；

- 温度：20℃~30℃；

- 相对湿度：40%~60%。

（二）设备主要技术指标要求

3.1为配合测试航天激光通信载荷基础产品进行空间光通信性能测试，可完成如下工作：

- 集790nm~850nm波段光信号收发功能为一体，用于激光通信载荷的信标光收发性能装调和检测；

- 对光学天线和收发光路中进行涵盖790nm~850nm波段的镀膜，根据被测终端的接收信标波长，选用匹配的发射激光器；

- 在接收端，采用400nm~1000nm波段的CCD探测器进行信标光探测；

- 通过光学天线准直实现要求的信标发散角，手动调节发射激光器前后位置实现50μrad~100μrad发射角输出调整；

- 通过光学天线成像实现角度偏差检测，经CCD细分后可实现0.1μrad角度偏差检测精度；

- 可通过指令开启/关闭发射信标光；

3.2根据上述工作提出以下技术要求：

- *800nm波段光信号发射；

- *发散角：50μrad~100μrad；

- *角度偏差检测：范围3mrad，精度0.2μrad；

- 信标光传输距离1Km；

- 使用220V交流供电，用电功率≤1kW；

- 设备重量≤50kg；

- 设备尺寸1m×0.5m；

此外，设备还需考虑一体化和模块化设计原则，并提供便捷操作及利于观察的操作界面，可以提供便于搬运的航空包装，以提高室内对接实验的测量精度和效率。

（三）培训

- 仪器到达安装现场后，甲方应按照技术协议规定准备好仪器安装调试和验收的环境；

- 乙方在接到甲方安装通知2周内派工程师到达安装现场。乙方人员经检查确认甲方已完成准备工作，具备安装调试条件后，签字认可并以此日期作为安装起始日。甲方保证其人员将全力支持、配合乙方工程师进行安装调试；

- 由乙方维修工程师在甲方现场进行安装调试，并与甲方工程师共同根据验收细则进行最终验收。验收合格后，双方在验收报告上签字确认，验收报告一式两份，双方各执一份存档；

- 在一起最终验收时，在甲方现场进行不少于3天的一起操作、日常维护、软件使用等培训。在安装后一年内，为用户免费提供一次国内高级培训。

（四）设备质保期及售后服务

- 质量保证期为3年，由最终验收合格双方签署验收证书这日起计。

- 质保期内，乙方收到甲方故障通知书后24小时内响应，乙方有责任和义务对甲方提供非人为因素故障免费维修服务，并免费提供故障更换零件，免费软件升级；质保期外，乙方收到甲方故障通知书亦应及时给甲方提供有偿服务。