- 高性能无铁芯直线电机线圈

电阻小于10Ω，电感小于10mH，电气时间常数小于2ms，工作电压大于直流300V，峰值电流小于30A，连续电流小于10A，峰值推力大于700N，连续推力大于150N，线圈重量小于3kg。

- 高性能无铁芯直线电机磁轨

磁轨高度小于100mm，厚度小于55mm，有效行程大于200mm。

- 五轴超精密运动控制器

运行RT Linux实时操作系统，64位系统架构，支持标准C语言，支持32个独立坐标系，伺服更新频率大于20kHz，配有双千兆网口、光电隔离IO卡、模拟量和数字量反馈接口、手轮通道，5轴模拟量控制通道，220V独立电源供电。

- 线性放大器

要求真正的AB类放大器，零交越失真，支持串口通讯、正余弦电机换相，输出电压大于+\-50V，接收+/- 10V控制指令，峰值电流大于15A，连续电流大于5A，长度小于40cm，宽度小于25cm，高度小于15cm，重量小于10kg。

- 电器控制柜

防护等级：IP56，证书：   CE、ROHS、IP56，材质：   优质冷轧钢板，安装板为镀锌板，门板厚度2.0mm，安装板厚度2.5mm，柜体厚度为1.5mm，表面处理：酸洗磷化，外部粉末涂层，颜色：RAL7035/RAL7032织纹或平光，标准配置：前门、后门、背板、顶板、底板、安装板1块、密封条、门锁（平板锁）、铰链。包含电气控制柜设计、装配、电缆制作及布线、控制器与放大器调试。

- 四轴超精密运动控制器

运行RT Linux实时操作系统，64位系统架构，支持标准C语言，支持32个独立坐标系，伺服更新频率大于20kHz，配有双千兆网口、光电隔离IO卡、模拟量和数字量反馈接口、手轮通道，4轴模拟量控制通道，220V独立电源供电。

- 角度编码器

不锈钢材质，分辨率大于8000 Lines/Rev，系统精度优于+/- 5 arc sec，最大允许转速大于3000 rpm。磁性材质，分辨率大于20000 cts/Rev，最大允许转速大于10000rpm。

- 光栅尺及读数头

膨胀系数0.6 μm/m/°C，信号周期20um，精度+/- 1um，1Vpp模拟量信号输出，有效量程大于200mm。

- 五轴控制手轮

五轴控制通道，三档分辨率可调，RS422信号输出，含急停按钮。

- 密闭放松插头

不锈钢外壳，M23规格，螺纹连接，IP67防护等级，内部屏蔽位于外壳上，同轴360度连接，皇冠型电缆尾夹。

- 主轴无框力矩电机

力矩常数0.41 Nm/Arms，反电动势24.77 Vrms/krpm，电感2.145mH，电阻0.757Ω，堵转力矩3.52Nm，峰值力矩11.12Nm。

- 工件轴无框力矩电机

力矩常数0.82 Nm/Arms，反电动势49.54 Vrms/krpm，电感8.58mH，电阻3.034Ω，堵转力矩3.52Nm，峰值力矩11.12Nm。

- 主轴驱动器

支持多种单圈和多圈反馈系统 - 包括数字旋转变压器(SFD)、EnDat2.1、BiSS、模拟正弦/余弦编码器、增量编码器、Hiperface® 和旋转变压器，集成运动总线系统EtherCAT®，电流环更新频率1.5 MHz，速度环更新频率16 kHz，位置环更新频率4kHz，8个数字输入点，3个数字输出点，1个16位模拟量输入点和1个16位模拟量输出点。连续电流24A，峰值电流48A，输入电压三相交流220V。

- 工件轴驱动器

支持多种单圈和多圈反馈系统 - 包括数字旋转变压器(SFD)、EnDat2.1、BiSS、模拟正弦/余弦编码器、增量编码器、Hiperface® 和旋转变压器，集成运动总线系统EtherCAT®，电流环更新频率1.5 MHz，速度环更新频率16 kHz，位置环更新频率4kHz，8个数字输入点，3个数字输出点，1个16位模拟量输入点和1个16位模拟量输出点。连续电流6A，峰值电流18A，输入电压三相交流220V。

- 免费现场调试服务

在用户指定现场进行系统联调，实现直线轴反馈分辨率小于1nm，动态跟随误差小于+/- 20nm，定位精度小于+/- 0.5um；旋转轴反馈分辨率小于0.05 arc sec，动态跟随误差小于+/- 0.5 arc sec，定位精度小于+/- 2 arc sec。根据用户工艺要求，使用G代码编程，控制机床进行高精度运动，配合工程师完成超精密磨削机床研制，超精密磨削加工机床轴向跳动≤30nm，导轨运动直线度误差0.05μm/100mm。完成超精密磨削加工。

- 其他技术要求

(1)投标人要充分理解采购需求，包括但不限于技术一览表中的货物及材料清单，要保

证系统的完整性，若系统必备的其他货物投标人应包含在投标报价中，采购人不再单独支付费用。

(2)所有货物报价包含运输、搬运、安装、调试等全部所有费用。

- 售后服务要求

(1)投标人须对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退；

(2)免费服务期限：投标人应在投标文件中对所投标的产品提供不少于1年的免费维护。在免费质保期内，投标人应负责硬件及软件产品的日常维护升级。

(3)投标人确保对使用方提出的保修等质量信息，做到2小时内响应，48小时内组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务；96小时内解决问题。

具体数量如下：

4轴超精密运动控制器*1，5轴超精密运动控制器*1，5轴控制手轮*2，电器控制柜*2，高性能无铁芯直线电机磁轨*4，高性能无铁芯直线电机线圈*4，工件轴驱动器*2，工件轴无框力矩电机*2，光栅尺及读数头*4，角度编码器*4，密闭防松插头*80，线性放大器*2，主轴驱动器*2，主轴无框力矩电机*2