# 项目技术需求

### 1、建设目标

建设校园网监控指挥中心大屏综合显示校园网出口使用情况、校园网运行情况、数据中心动环情况、各系统平台中间件、数据库可用性情况等各类校园网系统实施运行状况。

### 2、预期的建设效果

多种信号同时显示，同时可开多路窗口，用户可灵活开启窗口，定义尺寸，控制窗口的各项参数。通过大屏显示帮助管理员及时发现校园网运行故障并通知相关人员处理问题。

## 二、项目需求描述

- 主要功能需求；

可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，单个输出板卡最大支持4个屏幕拼接显示，支持在指定坐标进行开窗，支持在窗口上叠加字幕，并支持设置字幕大小、颜色和字体，支持任意一路画面的任意比如缩放、漫游、跨屏、叠加和多窗口拼接，支持ipad控制开窗、漫游、叠加、缩放、拼接、置顶等操作，图像画面切换时不出现黑场，可在控制端显示整个大屏画面。

（2）主要性能需求。

小间距LED大屏尺寸15平米以上，屏幕刷新率≥1920Hz，色温100—10000K可调，对比度≥8585:1，像素密度≥280000（点/㎡），亮度≥2145cd/㎡。要求投标产品具有完全前维护及模组热插拔功能，LED箱体外部采用无线缆设计，内部采用硬连接方式，LED同一箱体需可支持P1.2、P1.4、P1.6、P1.8等不同规格的安装。

## 三、项目技术要求

### 1、总体要求

本次设备采购包含设备安装、调试服务以及与设备配套的布线、配电、制冷和装饰。供货及施工完毕后大屏系统即可投入使用。

### 2、关键技术指标

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 小间距LED | 1、物理点间距≤1.875mm 2、箱体尺寸：640*360（mm） 3、单元分辨率：340*192 4、箱体材料：采用压铸铝 5、刷新频率≥1920Hz 6、色温：100~10000K范围可调 7、(对比度≥8585:1（要求提供公安部检测报告） 8、像素密度≥280000（点/㎡） 9、(亮度≥2145cd/㎡（要求提供公安部检测报告） 10、投标产品要求有定位梢、无棱角设计。（提供公安部检测报告复印件） 11、(为保证大屏整体维护的便捷性，要求投标产品具有完全前维护及模组热插拔功能。（提供公安部检测报告复印件） 12、为保证整个大屏质量的可靠性，要求所投标产品箱体采用压铸铝材质，后盖非塑料材质。 13、(为保证大屏整体美观性，要求LED箱体外部采用无线缆设计，内部采用硬连接方式。（提供公安部检测报告复印件） 14、为了保证LED系统的显示效果和使用寿命，要求使用麦格米特、台达或明纬厂家的宽压稳压带PFC电路的电源。 15、(为保证大屏整体良好的散热性，要求投标LED显示单元箱体电源与机箱之间具有导热硅脂，LED模组背板具有敷铜设计。（提供公安部检测报告复印件） 16、(为保证大屏的低亮高灰效果，LED显示屏在100%亮度时，16bit灰度，70%亮度时，16bit灰度，50%亮度时，16bit灰度，20%亮度时，16bit灰度。（提供公安部检测报告复印件） 17、(LED显示屏支持单点自检，通讯自检，电源自检，亮度监控、湿度监控、温度监控等（提供公安部检测报告复印件） 18、(为保证今后项目的升级的灵活性及节约成本，LED同一箱体需可支持P1.2、P1.4、P1.6、P1.8等不同规格的安装。（提供公安部检测报告复印件） 19、LED箱体正常运行30分钟以上，箱体温度上升不超过15度。 （提供公安部检测报告复印件） 20、(投标产品其光辐射性能符合IEC/TR62778-2014《应用IEC62471评估光源和灯具的蓝光危害》标准。（要求提供国家广播电视产品质量检验中心提供的专用的检测报告复印件） | >15㎡ |
| 发送卡 | 支持1路HDMI及1路DVI输入 支持千兆网口输出≥4路或光纤输出≥4路; 支持上下、左右及混合型任意拼接 支持采用双USB接口实现多卡级联; 支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置 支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出 支持音频输入、通过网线同步传输 单卡最大带载面积：230万点，最宽可达4096，最高可达2560点 双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步 支持AC 100～204V超宽工作电压，更强适应性 支持亮度和色温调节 | 3台 |
| 配电箱 | 采用高质量，高可靠性的工业级进口控制器，全天候，全时段稳定可靠运行 拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制。 采用安全、可靠的正品工业级部件，内含断路器、接触器、继电器、空气开关等核心器件 内部模块化设计，合理布局，用电安全 内设控制电路保险装置，对电路实施全方位监控、保护 内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电 具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态 支持手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制. 拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用。 机柜可采用壁装、挂装安装方式，具有防虫、防鼠功效， 选配烟雾报警器时，烟雾达到一定浓度，系统自动断电并上报异常信息，提醒现场异常环境 | 1台 |
| 拼接控制器 | ★支持显示红、绿、蓝、白、黑、粉、黄、青、网格等图像测试画面（提供公安部检测报告复印件） 支持6个输入槽位 支持4路DVI本地输入，支持4路HDMI本地输入 支持底图设置功能，最大分辨率为65535*65535 可保存不同的预览，最多支持保存128个预案 可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，单个输出板卡最大支持4个屏幕拼接显示 支持自定义输出分辨率 ★支持在指定坐标进行开窗（提供公安部检测报告复印件） 支持在窗口上叠加字幕，并支持设置字幕大小、颜色和字体 支持任意一路画面的任意比如缩放、漫游、跨屏、叠加和多窗口拼接 ★设备异常断电，上电后业务布局可保留（提供公安部检测报告复印件） ★风扇、输入输出板卡均支持热插拔，输入板卡热插拔后恢复时间≤3s，输出板卡热插拔后恢复时间≤9s（提供公安部检测报告复印件） 启动电源至输出最终画面时间≤17s ★图像画面切换时无黑场出现（提供公安部检测报告复印件） 支持ipad控制开窗、漫游、叠加、缩放、拼接、置顶、置底等操作 支持浏览所有输入信号的实时预览画面 ★可在控制端显示整面电视墙图像（提供公安部检测报告复印件） 支持拼接缝补偿功能，可设置为1像素 输出画面帧率可调，最高可达60帧/s 支持读取输入信号的位置和分辨率信息 输入板支持EDID在线编辑功能，分辨率可自动切换功能 ★为保证系统兼容性，LED大屏产品、拼控产品应统一品牌 | 1套 |
| 装饰装修部分 | 要求在大屏安装的房间后墙隔壁房间放置设备机柜一台，图腾、帝图、一舟等品牌；在大屏安装房间后墙与隔壁房间靠近窗户侧增加一道维护门，大屏与后墙间维护空间至少为600mm-800mm，在此空间增加一台3P基站专用空调，品牌大金；大屏周边使用轻钢龙骨+石膏板进行装饰，保持与会议室其它墙面颜色一致，风格一致；隔壁房间整体铺设防静电地板，要求为600mm*600mm玻面砖材质；隔壁房间从网络中心主配电间进户一条至少15K的主干电缆，以保证为大屏及空调的供电，提供配电系统；提供机柜与控制电脑及大屏间的所有必须的连接设备及线缆；以上要求包括施工费用、材料费用、残土外运等一切相关费用。 | 1项 |