| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 傅里叶变换联合相关图像识别实验系统*1套 | 1、 光源组件： 氦氖激光器：波长为632.8nm、功率约为2.5mw、TEM00、线偏振、腔长为270mm、外形尺寸为63*63*270mm，含布儒斯特窗、含电源，全保护安全高压插头、双开关设计（安全钥匙、按键）符合CE要求、含尺寸为φ47*250mm的封装筒。 2、 空间光调制器组件： 透射式LCD；液晶尺寸1.3英寸；像素26um；分辨率：1024×768；填充因子：67%；相位调制能力1.5π@400-700nm；透过率：55%；刷新：60Hz；工作波长：400nm-700nm；数据接口：VGA，灰度阶数：10位，1024阶，含256阶渐变灰度图，十种光栅图；空间光调制器的图像输出软件：“多路图像加载/移除”，主屏，多屏切换，显示时间可调，单位ms，包含“播放”“暂停”“停止”“切换”等。 3、 探测器组件： CMOS数字相机：300W像素、1/2英寸的CMOS彩色相机、像元尺寸3.2um*3.2um、预设分辨率2048X1536、可自动/手动进行曝光控制、采用高品质CMOS图像传感器，数据接口USB2.0、480Mb/s、光谱响应400-1030nm、外形尺寸50*50*41mm。 4、 光学组件： 1) 光束准直透镜组：精退火K9光学玻璃、Φ36，凸透镜 f=15、f=300、焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径>90% 。 2) 傅里叶透镜：精退火K9光学玻璃、直径60mm，焦距150mm，带框。 3) 衰减片：Φ30，透过率 0.01。 4) 偏振片：双胶合、直径30mm、消光比500:1、波长范围400-700nm、视场角>±45°、外形尺寸公差+0.0/-0.15、入射光为平行偏振光时的单个偏振片透射率>50%。 5) 1/2波片：直径30mm、波长632.8nm。 5、 机械组件： 1) 镜架: 直径42mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*20mm、功能：二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调整、可调轴向：θx, θy。 2) 干板架：可夹持厚度0～12毫米的镜片、反光镜、干板等器件，且基板上有一个M6安装孔 3) 光学导轨：尺寸：长1200mm、宽90mm、高30mm，材料：铝合金，带打标刻度，两端带端盖保护。 4) 滑座：尺寸：长22mm、宽115mm、高29mm，材料：铝合金，带锁紧旋钮，与导轨配套，内置直径12mm支杆、两端为M6的外螺纹。 6、 空间滤波器组件： 可变光阑：可调范围0.8~12mm 7、 测试组件： 目标物：幻灯底片 8、 软件组件： 光学傅里叶变换与分析模块、光学图像的功率谱记录模块、光学图像的功率谱再现模块、光学相关识别模块； 9、光源：半导体激光器 650nm，5mw，带准直 10、电压表:最小分辨率：1V,最大量程：2000V 11、信号源:正弦波、方波、音频 12、电光晶体：LiNbO3（铌酸锂），370～5000nm，透射率>95%，Z轴通光，X轴加电场 13、光电探测器：光谱响应范围：400～1100 nm，反向击穿电压：20V 14、高压源：-500V-0-500V 15、光强计：uA档/mA档 16、声光调制器：通光口径：1mm，折射率：2.3，透过率：95%，消光比：1000：1，中心频率 80MHz 17、声光调制驱动器：载波频率 80MHz，载波幅度 ＞ 1Vpp 18、声光调制电压 ：0 ～ 5Vpp 连续可调 19、直流励磁电流 0 — 1.5A ( 连续可调， 3.5 位数字显示) 20、直流磁感应强度 0 — 200mT 21、磁光介质：铽玻璃及重火石玻璃 22、 实验讲义及安装指南。 23、仿真软件系统：采用三维动画仿真技术，可仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能。仿真原理演示以3D动画形式展示为主，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果。仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画。实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等，菜单可调节室内光线、设备提示信息、音量大小等。3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象。实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合。仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算，提供仿真人员真实的数据与实验现象再现，无需真实实验即可了解实验原理、现象、结果，且可快速通过实物仪器对照实验验证，虚实结合提高学习效率。仿真实验室提供智能化调节设置，可根据实验环境要求调节实验室内环境光强、背景、提示语音、音量大小等，满足不同实验对环境的不同要求，提供更人性化、更真实的体验。软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入，网络部署，软件升级、维护方便，仿真效果直观，流程性强。仿真实验提供部分扩展实验内容，仿真人员可自主从元件库中选择器件搭建扩展实验，提供更灵活的使用方式和丰富的应用。仿真实验内容包括：显示电光调制波形，观察电光调制现象，分析实验原理实验、测量电光晶体的特征参数实验、进行电光调制的光通讯实验演示实验、观察声光调制的衍射现象、观察交流信号调制特性实验、声光调制与光通讯实验演示实验、测量声光调制器的衍射效率实验、计算声光调制偏转角实验、测量超声波的波速实验、法拉第直流磁光效应实验、交流磁光调制实验、直流磁光调制实验、磁光调制与光通信实验。 |

数字全息综合实验系统*2

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数字全息综合实验系统 | 1、 光源组件： 氦氖激光器：波长为632.8nm、功率约为2.5mw、TEM00、线偏振、腔长为270mm、外形尺寸为63*63*270mm，含布儒斯特窗、含电源，全保护安全高压插头、双开关设计（安全钥匙、按键）符合CE要求、含尺寸为φ47*250mm的封装筒。 2、 空间光调制器组件： 透射式LCD；液晶尺寸1.3英寸；像素26um；分辨率：1024×768；填充因子：67%；相位调制能力1.5π@400-700nm；透过率：55%；刷新：60Hz；工作波长：400nm-700nm；数据接口：VGA，灰度阶数：10位，1024阶，含256阶渐变灰度图，十种光栅图；空间光调制器的图像输出软件：“多路图像加载/移除”，主屏，多屏切换，显示时间可调，单位ms，包含“播放”“暂停”“停止”“切换”等。 3、 探测器组件： 1) CMOS数字相机：300W像素、1/2英寸的CMOS彩色相机、像元尺寸3.2um*3.2um、可自动/手动进行曝光控制、采用高品质CMOS图像传感器， 数据接口USB2.0，480Mb/s、光谱响应400-1030nm、外形尺寸50*50*41mm 4、 光学组件： 1) 凸透镜：精退火K9光学玻璃、波长632.8nm、直径36mm、带框、焦距为4.5mm，焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径>90% 。 2) 平面反射镜：全反镜、直径36mm、厚度4mm。 3) 分光镜：材料K9、直径36mm、分光比1:1、分光误差 2%@632.8nm、直径公差 0.2mm、中心厚度 、中心偏差 、光洁度IV级。 4) 傅里叶透镜：精退火K9光学玻璃、直径60mm，焦距150mm，带框。 5) 偏振片：双胶合、直径30mm、消光比500:1、波长范围400-700nm、视场角>±45°、外形尺寸公差+0.0/-0.15、入射光为平行偏振光时的单个偏振片透射率>50%。 5、 机械组件： 1) 激光器调节架：将激光管进行二维倾斜调整；三点可调夹紧支撑，可夹持不同直径、不同长度的激光管或圆柱体，且中心可调 2) 镜架：直径42mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*20mm、功能：二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调整、可调轴向：θx, θy。 3) 载物台： 圆形托盘、可放任何形状的小物体。 4) 磁性底座：吸附力60kg，自重1kg，含旋钮开关，尺寸为50*64*55mm。 6、 测试组件： 测试物体：筛子 7、 软件组件： 菲涅尔全息图计算模块；无透镜傅立叶变换全息图计算模块、中值滤波模块、维纳滤波模块、系统参数设置模块、仿真再现模块、计算全息模块：数字记录数字再现，光学记录数字再现，数字记录光学再现，光学记录光学再现、频谱分析模块、信息安全模块。 8、 讲义及快速安装指南。 |

光纤参数测试实验系统*2

1、光源1：波长：650nm，输出功率：&gt;-3dBm，连续可调，输出端口：FCPC，稳定性：&lt;0.5dB(5h), &lt;0.1dB(15Min)，光源类型：LD，波长稳定性：&lt;±0.6nm(5h,温度变化≤2℃)

2、光源2：朗伯光源，白光，光强连续可调

3、光源3：波长：1310nm，输出功率：大于1mW，输出尾纤：G.652光纤，输出接口：FCPC

4、单模光纤：FCPC接口，纤芯9125um

5、多模光纤：FCPC接口，纤芯62.5125um

6、近场测量仪：物镜10倍、40倍，目镜5倍、10倍

7、光纤几何参数测量软件：通过软件自动测量（1）纤芯直径（2）包层直径（3）纤芯和包层不圆度（4）纤芯和包层的同芯度（5）光纤折射率分布曲线（6）光纤光强分布

8、探测器响应波长范围：800～1700nm

9、精密旋转装置：步长： 0.2°、0.5°、1°和2°，范围：±12°

10、采用光源调制的方法消除背景杂散光的影响

11、外接多模光源和多模光纤可以测量多模光纤的数值孔径

12、实验软件：可通过计算机进行远程控制，并在计算机上直接描绘显示远场光强分布曲线，同时可进行处理和分析

光纤衰减及损耗测试实验系统*1

1、光发射部分技术指标

光信号部分：发射波长：1310nm±20nm、1550nm±20nm，发射功率：≥－10dBm

电信号部分：视频带宽：5Hz～8MHz，信号电平：1Vp-p，信号阻抗：75Ω，电信号接口：BNC，信号制式：PAL、NTSC、SECAM制式兼容，微分增益：≤0.7%，微分相位：≤0.7°，信噪比：≥65dB，调制方式：FM，功耗：≤ 12W

2、光接收部分技术指标

光信号部分：发射波长：1310nm±20nm、1550nm±20nm，发射功率：≥－10dBm，接口：FC/PC，输出光纤：G.652光纤

电信号部分：视频带宽：5Hz～8MHz，信号电平：1Vp-p，信号阻抗：75Ω，电信号接口：BNC，信号制式：PAL、NTSC、SECAM制式兼容，微分增益：≤0.7%，微分相位：≤0.7°，信噪比：≥65dB，调制方式：FM，功耗：≤ 12W

WDM:1*2,1310nm/1550nm，FC/PC接口，插入损耗&lt;0.5dB

OADM：工作波长1260~1620nm，1310nm/1550nm上下载，隔离度&gt;30dB

OXC:输入/输出光纤G.652 光纤；输入/输出端口FC/PC；

工作波长：1310、1550nm；插入损耗：&lt;0.8dB@1550nm； &lt;1.2dB@1310nm；串扰：&gt; 55dB；最大承受功率：25dBm；

供电电压：AV 220V±10%(50Hz)

3、多种检测模式：SMA（电口）和 SFP（光口）

4、多速率选择：125M,155.52M，622.08M，1.25G，2.5G，4.25G，5G，8.5G，10G，11.318G

5、多种码型：PRBS7、PRBS23、PRBS31，CJTPAT，CRPAT，CSPAT

6、连续检测和定时检测

7、设备自带大尺寸液晶显示，同时提供 RS232 通讯接口，可提供

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 半导体芯片级测试系统*2 | 1、多功能实验仪器台：790X650X250mm钣金台体 2、电源线：带漏电保护功能，有效保证人生安全 3、导轨，长度75cm,便于结构搭建以及扩展； 4、提供精密线性稳压电源：提供±12V, ±5V，+5V两路，0~+12V，0~200V,0~-1000V；提供温控仪：温度控制范围：室温-10℃~80℃，温度控制精度：1℃；提供7寸触控屏，屏显可见光光功率指示仪：200uW/2mW/20mW/200mW四档量程自动切换,标定波长：650nm；光照度计：200ux/2kLux/20kLux/200kLux四档量程自动切换；电压表：200mv/2v/20v/2000v四档量程自动切换；电流表：200uA/2mA/20mA/200mA四档量程自动切换；提供OLED精密电流表：6档量程自动切换，精度1nA 5、238X138X40mm模块保护装置；提供负载模块：包含自组电路常用元器件 6、提供多种光电器件，含光敏电阻：亮电阻：10～20KΩ；硅光电池：光敏面积：10×10mm，峰值波长：800nm，开路电压（100Lx）：≥300mV，短路电流（100Lx）：≥10uA红外发射二极管：正向压降：1.4V，额定电流I：10μA，发射波长：940nm光电二极管：峰值波长（λp）：880nm光电三极管：峰值波长（λp）：880nm；PIN光电二极管：工作电压：10～40V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm；APD光电二极管：工作电压：100～150V，峰值波长（λp）：880nm，外形封装：TO型，光敏面积：0.2mm；光电倍增管：光谱响应范围：300～700nm，最大响应波长：420nm；光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动；四象限探测器：光敏面直径：4mm，光谱响应范围: 400～1100nm；PSD位移测试系统设计：光源：650nm半导体激光器带准直，一维PSD：光敏区：1mm×8mm；光谱范围：380-1100nm，PSD位移支架：13mm移动距离，分辨率0.01mm；热释电报警器设计：热释电传感器：灵敏元面积：2.0×1.0mm2，工作波长：7-14μm，工作电压：2.2-15V，工作电流：8.5-24μA，菲涅尔透镜：感应角度：89°,报警指示：；光电耦合开关里程表设计：:反射式光电耦合器：工作电流：20mA，正向压降：1.5V，PWM转速调节；光电测距传感器：工作电压：5V，测量距离：10-80cm；太阳能电池板：5V/100Ma；线阵CCD：TCD1200D：像敏单元数目：2160 像元，像敏单元大小：14 µm×14 µm×14 µm（相邻像元中心距为14 µm）；面阵CCD：彩色，有效像素：512*582，电子快门：1/50~1/10000秒，二值化测量精度：±1像素；面光源，有效发光面积40mm×60mm；半导体激光器：650nm，5mW 7、镜头：手动光圈，手动对焦，焦距：50mm，最大光圈：F1.7，膜层：多层增透膜，卡口：MD 8、数据采集模块及相关程序。软件可实现光电追踪、测距以及定向功能，FFT-预处理功能，具备完整的算法过程演示、算法分析和调试等功能，通过配置参数，可实现不同参数条件下的算法自动运行、运行过程显示、实验数据统计和实验结果图表生成；能够进行图像处理，完成线阵以及面阵CCD的各种测量实验， 9、虚拟仪器软件设计,包含labview以及VC的数据采集源程序以及程序接口。 10、微弱光发生与检测装置，T型光路结构，200*100mm,直径44mm，大大提高测试过程的方便性，减小测量误差。 11、包含CPLD以及单片机软硬件设计模块 12、数据采集接口：USB2.O接口 13、信号源：正弦波、三角波、方波 14、半导体激光器：650nm，5mW带准直 15、手动平移台：移动距离0-50mm，精度1/100mm 16、小型光栅光谱测试系统，结构小巧，易于携带，操作方便，与计算机通过USB连接，软件基于window xp系统。 17、仿真软件系统：采用三维动画仿真技术，可仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能。仿真原理演示以3D动画形式展示为主，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果。仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面；理论学习界面采用弹框式内容展示，包含实验原理、实验目的、实验背景、仪器介绍、实验内容和注意事项，展示形式包含图片、文字、三维动画。实验操作界面包含菜单栏、操作台面、操作步骤提示信息等，菜单可调节室内光线、设备提示信息、音量大小等。3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌，实验室内部墙面、白板、窗户、植物，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象。实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合。仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算，提供仿真人员真实的数据与实验现象再现，无需真实实验即可了解实验原理、现象、结果，且可快速通过实物仪器对照实验验证，虚实结合提高学习效率。仿真实验室提供智能化调节设置，可根据实验环境要求调节实验室内环境光强、背景、提示语音、音量大小等，满足不同实验对环境的不同要求，提供更人性化、更真实的体验。软件采用模块化架构设计，仿真实验内容可按模块或实验内容导入，网络部署，软件升级、维护方便，仿真效果直观，流程性强。仿真实验提供部分扩展实验内容，仿真人员可自主从元件库中选择器件搭建扩展实验，提供更灵活的使用方式和丰富的应用。仿真实验内容包括：半导体光源（LD、LED）光辐射照度参数测量实验、光敏电阻特性参数及测量实验、光电二极管的特性参数及测量实验、光电三极管的特性参数及测量实验、硅光电池的特性参数及测量实验、PIN光电二极管的特性参数及测量实验、光电倍增管特性参数及测量实验、APD光电二极管的特性参数及测量实验、色敏光电二极管的特性参数及测量实验、热敏器件特性测试实验、热释电探测器实验、光电耦合器特性参数的测量及应用实验、PSD位置传感器实验、四象限光电传感器实验、线阵CCD原理实验。 |

透镜、反射镜、光具架等*2

1、 光学组件：

1) 光束准直透镜组：精退火K9光学玻璃、Φ36，凸透镜 f=15、f=300、焦距误差±2%@632.8nm、光圈1~5、直径公差+0.0/-0.20、局部光圈0.2~0.5、中心厚度误差±0.1、光洁度IV级、镀膜MgF2增透膜、通光孔径&gt;90% 。

2) 傅里叶透镜：精退火K9光学玻璃、直径60mm，焦距150mm，带框。

3) 衰减片：Φ30，透过率 0.01。

4) 偏振片：双胶合、直径30mm、消光比500:1、波长范围400-700nm、视场角&gt;±45°、外形尺寸公差+0.0/-0.15、入射光为平行偏振光时的单个偏振片透射率&gt;50%。

5) 1/2波片：直径30mm、波长632.8nm。

2、 机械组件：

1) 镜架: 直径42mm、材料硬铝、螺纹M6、尺寸65*65*20mm、功能：二维倾斜调节、采用微调螺纹副驱动，提供精细调