光谱仪技术指标：

1.光谱仪焦距：≥0.67m ，光纤入口，CCD和狭缝出口

2.数值孔径F:≤4.7

3.光栅：1800刻线光栅一块，尺寸&gt;=120mm*140mm

4.波长定标精度：≤0.05nm

5.波长重复性：≤0.005nm

6.光谱分辨率:≤0.02nm@1800刻线光栅

7.焦平面：≥50mm

8.可调焦光纤适配器和光纤一套

9.高速步进电机扫描速度:≥36000steps/s

脉冲延时发生器技术指标：

1.延时范围:≥0-2000s,四路脉冲输出，延时分辨率：≤5pm

2.抖动:≤25ps rms

3.触发频率:10MHz

4.转换时间:≤1ns

5.触发延时:≤85ns

6.以太网、GPIB、RS232接口