# 招标参数

| 光谱仪焦距 | 500mm |
| --- | --- |
| 相对孔径 | F/6.5 |
| 光学结构 | C-T |
| 机械范围 | 0nm-1200nm |
| *光谱分辨率（nm）-PMT | 小于0.08nm |
| *光谱分辨率（nm）-CCD（26um） | 小于0.15nm |
| 倒线色散 | 1.7nm/mm |
| *波长准确度（nm） | ±0.2 |
| *波长重复性（nm） | ±0.025 |
| 扫描步距（nm） | 小于0.008 |
| 焦平面（mm） | 30（w）×14（h） |
| 光栅规格 | 68mm×68mm |
| 光栅台 | 三光栅 |
| 狭缝规格 | 手动/电动狭缝：0.01-3mm连续手动可调； |
| 通讯接口 | 标配USB2.0，可选RS-232 |
| CCD芯片类型 | 消除近红外波段的etalon镀膜以及波段扩展双层抗反射膜 |
| CCD有效像素 | 1024×256 |
| CCD像元尺寸 | 26μm×26μm |
| CCD探测器尺寸 | 不小于 26.6mm×6.6mm |
| CCD最大光谱采集速度 | > 86（10 rows crop mode），>74（Full Vetical Bin） |
| CCD线性度 | >98% |
| CCD最低暗电流 | <0.01 e- /pixel/sec @-100℃ |
| CCD最低制冷温度 | -100℃ |
| CCD光窗类型 | 单石英窗口，无镀膜 |

| 恒温器工作区间 | 77.2-500K |
| --- | --- |
| 恒温器温度稳定性 | <2K |
| 恒温器冷却时间 | <10min |
| 工作距离 | >1.5mm |
| 振动（垂直） | <0.1μm |
| *样品漂移（在恒温状态下） | <1μm/小时 |

| 锁相放大器输入方式 | BNC接口高（或低）阻抗差动式或单端式输入 |
| --- | --- |
| 锁相灵敏度 | 2nV-1V |
| 锁相电流输入档 | 106或108 V/A |
| 锁相频率范围 | 0.001Hz-102.4KHz |
| 输入噪声电压 | 低于8 nV/√Hz @ 1 KHz 低于0.15 pA/√Hz at 1 KHz (106 V/A) 低于0.015 pA/√Hz at 100 Hz (108 V/A) |
| 增益准确度 | 低于1.5% |
| 增益稳定性 | <5ppm/℃ |
| 动态储备 | >100dB |
| 斩波器频率范围 | 4Hz~3.7kHz |
| 斩波器频率输出精度 | <2% |
| 斩波器相位稳定度 | 0.2°-0.5° |