| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 单位 | 技术参数标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75寸平板 | 6 | 台 | 屏幕尺寸：75英寸；分辨率：支持4K(3840*2160)；屏幕比例：16:9；面板等级：A+；背光源:LED；背光方式:直下式(D-LED)；推荐观看距离:5.0米以上；能效等级:≥3级能效；刷新率:60Hz；可视角度:178/178度；响应时间:≤8ms；扫描方式:逐行扫描；图像技术:HDR/HDR显示:支持,HDR画质解码；★ HDM接口:3*HDM¦2.0； 网络接口:1×网络接口/USB接口:2×USB20口; 电源性能:100-240V； 产品功耗:≤350W/待机功耗:0.5W； 外观设计:金属窄边框； 整机系统具备高清电视处理能力，且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。 4K 高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果。 一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持超高清H.265解码。 整机智能亮度调节：可根据外界环境光和显示内容的亮度变化自动调节背光亮度。★ 智能温度监控：设备在无 PC 状态下，可进行温度实时监控，并可通过显示数值颜色进行预警提示、高温断电保护等功能。 对光线漫反射处理,防止反光；整机具备防眩光和防划伤钢化玻璃，透过率≥93%，光泽度（AG）面80±15，雾度5%-14%，表面硬度≥7H。 低蓝光保护，可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光，保护视力健康。★ 整机在0℃—40℃温度环境下可正常工作，-25℃—40℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，保证设备适应各种天气环境。 整机MTBF≥120000小时。★ 智能护眼系统：在使用白板书写时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康；书写完成后，屏幕可自动恢复亮度，利于学生观看，以达到保护师生视力健康的作用。 安装方式:可吊装 (含液压吊装架)；★ |
| 2 | 98寸平板 | 5 | 台 | 1、采用高清LED液晶显示屏，屏尺寸≧98英寸，分辨率≧3840*2160，亮度≧500 cd/m2；对比度≧1300:1；★ 2、输入接口： RJ45×2，TV-USB2.0×1，TV-USB3.0×1，DP×1，HDMI×4，VGA×1，PCAUDIO×1，RS232×1，MINI-AV×1，MINI-YPBPR×1，RF×1； 3、输出接口：AV Out ×1，SPIDF×1，Earphone Out×1，TOUCH-USB×2（A/B型口），RJ45×1（实现一条网线能让多台机器同时连网）； 4、信号源智能识别：当有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；★ 5、黑屏绿色节能功能：在不关闭整机电源的情况下可一键关闭液晶屏背光，实现整机80%功耗的绿色节电功能，可按按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光；★ 6、整机处于任意通道下，在屏幕上两侧快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除并可通过本地和扫码保存方式； 7、整机支持任意通道进行局部和全屏截屏功能； 8、内置安卓模块：具有安卓操作系统、系统可自动识别归类视频、音频、图片、OFFICE等各不同类别的文件；触摸手势功能：可在屏幕下方任意位置调取中控菜单，实现信号源切换、返回、电视菜单具有功能的触摸操作； 9、无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等； 10、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开；★ 11、支持所有系统的手机、PC、平板投屏，可通过软件将手机、PC、平板屏幕画面实时投影到大屏上；★ 12、整机配有智能遥控器：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键 13、会议白板软件：专业、简洁、简上手白板软件。单点书写、两点放大/缩写/移动、多点为擦除功能。 14、会议记录保存：1.本地保存、2.邮件发送、3.生成二维码扫码保存。 15、整机支持双WIFI设置：接收外部WIFI网络信号外还可以自发WIFI热点提供。并自发WIFI为5G频段热点。★ 16、硬件传屏：免驱即插即用，传屏器连接电脑端USB，按下传屏器，即可把电脑画面投屏到会议机上，并支持反向控制触摸； 17、软件传屏：5GWIFI热点对点传屏，保证传屏稳定性； 18、安装方式:可吊装 (含液压吊装架)★ |