| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体投影仪 | 台 | 72 | 合同签订后45日内安装调试完毕。 | 哈工大校区指定地点。 |

★1.采用纯激光光源技术，光源寿命≥20,000小时；

2.显示系统采用3LCD技术,液晶板尺寸≥0.78英寸*3;

★3.光通量/色彩亮度≥5000流明;

★4.单LCD液晶面板分辨率≥1024*768;

5.投影机镜头变焦倍数:≥1.45倍;

6.对比度≥5,000:1

7.具有多种接口，RJ45网络接口不少于1个、HDMI接口不少于2个,USB接口不少于2个;具备HDBaseT接口，支持网络连接；

8.具有音频输入/输出接口,扬声器功率≥ 16W；

9.具有水平/垂直梯形校正功能；

10.具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，能够有效节能；

11.具有双层过滤网，可有防沙尘、粉尘及微小纤维；

12.支持镜头位移功能；

13.投标和交货时提供原厂售后服务承诺书原件和3C认证、中国环保产品认证以及节能认证；其中3C认证中委托人、制造商与生产企业名称、地址需一致；

14.整机质保≥3年，光源质保≥3年。

15.提供生产厂商针对本项目授权书及售后服务承诺书、技术参数证明函。